| 设备名称 | 主要规格型号 | 材料 | 操作条件 | 防腐 | 容积 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要介质 | 温度 （℃） | 压力 （Mpa） |  |  |
| 口服固体制剂生产线：（片剂、胶囊剂生产线） |
| 吸尘粉碎机组 | 40B 300~1000kg/h | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 1450×700×1750 20~120目 |  |  |  |  |  |  |
| 振荡筛 | ZS-515,100~500Kg/h | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 520(810(1190,12~200目 |  |  |  |  |  |  |
| 称量单元 | WT60R-KB型 | 彩板 |  | 常温 | 常压 |  |  |
| 配浆锅 | 900×700×1140 | 不锈钢 |  | 80 | 常压 |  | 0.08 |
| 高效湿法混合制粒机 | HZ-400,2000×1730×1850 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |
| (含钢平台) | 耗气量：1m3/h |  | 压缩空气 | 常温 | 0.6 |  |  |
| 沸腾床干燥机 | GFG300,1890×1400×5100 | 不锈钢 |  | 60 | 常压 |  |  |
|  | 耗汽量：0.42t/h |  | 蒸汽 | 143 | 0.4 |  |  |
|  | 耗气量：1.5m3/min |  | 压缩空气 | 常温 | 0.6 |  |  |
| 摇摆式制粒机（整粒） | YK-250型, | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 1300(1000(1500 |  |  |  |  |  |  |
| 高效三维运动混合机 | HD-1500 750Kg/批 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  | 1.5 |
|  | 3400×3200×3100 |  |  |  |  |  |  |
| 糖衣锅 | BY-1000 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
| 全自动胶囊充填机 | NJP-1200型 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 970(800(1870 |  |  |  |  |  |  |
| 胶囊抛光机 | YPJ-Ⅱ型 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 1310(405(1200 |  |  |  |  |  |  |
| 筛片机 | SZ-300型 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 410(410(880 |  |  |  |  |  |  |
| 铝塑泡罩包装机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DPT-130A型 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 2860(835(1750 |  |  |  |  |  |  |
|  | DPP-250 |  |  |  |  |  |  |
| 全自动装箱机 | DX270, 6箱/分 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
|  | 3650(2600(2000 |  |  |  |  |  |  |
| 封箱打包印字 | PW-555AB+PW-0860C | 不锈钢、钢 | 纸 | 常温 | 常压 |  |  |
| 一体机 | 1658×955×1551+ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1440×640×1517 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7箱/分 |  |  |  |  |  |  |
| 枕式包装机 | DZB-250D |  |  |  |  |  |  |
|  | 3500×900×1400 |  |  |  |  |  |  |