| 设备名称 | 主要规格型号 | 材料 | 操作条件 | 防腐 | 容积 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要介质 | 温度 （℃） | 压力 （Mpa） |  |  |
| 醇提、渗漉 |  |  |  |  |  |  |
| 高位罐 |  | 304不锈钢 | 乙醇 | 80 | 常压 |  | 0.5 |
| 多功能提取罐 | 正锥式,夹套带保温 | 304不锈钢 | 药液/罐内 | 100 | 0.1 |  | 3.0 |
|  | φ1600×3200 |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |
| 冷凝器 | 卧式，F＝14m2 | 304不锈钢 | 水蒸汽/壳程 | 100 | 0.1 |  |  |
|  | Φ350×1750 |  | 循环水/管程 | 30~40 | 0.3 |  |  |
| 冷却器 | 立式，F＝2m2 | 304不锈钢 | 循环水/壳程 | 30~40 | 0.3 |  |  |
|  | Φ500×700 |  | 凝液/管程 | 50~99 | 0.1 |  |  |
| 油水分离器 | Φ200×600 | 304不锈钢 | 凝液 | 50~60 | 常压 |  |  |
| 双联过滤器 | 900×300×900 | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 常压 |  |  |
| 卫生输送泵 | CQ50-32,570×315×355 | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 0.2 |  |  |
|  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |
| 萃取罐 | 带搅拌，电机防爆 |  |  |  |  |  | 2.0 |
| 当归挥发油萃取分离装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 醇提液贮罐 | 立式带保温层 | 304不锈钢 | 药液 | 80~90 | 常压 |  | 6.0 |
|  | Φ1600×2700,H0=3940 |  |  |  |  |  |  |
| 渗漉罐 | φ1600×3200 | 304不锈钢 | 药液/罐内 | 100 | 0.1 |  | 3.0 |
| 卫生输送泵 | CQ50-32,570×315×355 | 304不锈钢 | 药液 | 90~100 | 0.2 |  |  |
|  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |
| 渗漉液贮罐 | 立式带保温层 | 304不锈钢 | 药液 | 80~90 | 常压 |  | 6.0 |
|  | Φ1600×2700,H0=3940 |  |  |  |  |  |  |
| 碟式离心机 |  | 304不锈钢 | 物料 | 常温 | 常压 |  |  |
| 离心母液缓冲罐 | 800×800×200 | 304不锈钢 | 离心母液 | 常温 | -0.09 |  | 0.1 |
| 单效浓缩器 | DJN2000 | 不锈钢 | 物料 | 90 | -0.1 |  |  |
|  | 3200×950×3750 |  |  |  |  |  |  |
| 球形浓缩器 | 1800×1400×4200 | 304不锈钢 | 药液 | 70~80 | -0.09 |  |  |
|  | 清水蒸发：1000升/小时 |  | 蒸汽/夹套 | 143 | 0.3 |  |  |
| 卫生输送泵 | CQ50-32,570×315×355 | 304不锈钢 | 药液 | 常温 | 0.2 |  |  |
|  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |
| 稀乙醇储罐 | Φ1600×2200,H0=3410 | 304不锈钢 | 稀乙醇 | 70~80 | 抽真空 |  | 3.0 |
| 卫生输送泵 | CQ50-32,570×315×355 | 304不锈钢 | 药液 | 常温 | 0.2 |  |  |
|  | Q=12.5m3/h，H=12.5m |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇回收装置 | JH-600 |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇回收蒸馏釜 | Ф1000×3000 | 不锈钢 |  | 常温 | 0.3 |  |  |
| 乙醇回收塔 | Ф600×9000 | 不锈钢 |  | 常温 | 0.3 |  |  |
| 冷凝器 | Ф450×2500 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
| 平衡罐 | Ф300×500 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
| 冷却器 | Ф600×1000 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  |  |
| 合格乙醇接受罐 | 立式 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  | 3.0 |
|  | Φ1600×2700,H0=3940 |  |  |  |  |  |  |
| 输送泵 | IH65-50-125 | 不锈钢 |  | 常温 |  |  |  |
|  | Q=15m3/h，H=21.3m |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇储罐 | 立式 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  | 3.0 |
|  | Φ1600×2700,H0=3940 |  |  |  |  |  |  |
| 卫生输送泵 | IH65-50-125 | 不锈钢 |  | 常温 |  |  |  |
|  | Q=15m3/h，H=21.3m |  |  |  |  |  |  |
| 乙醇调配罐 | Φ1600×2700,H0=3940 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  | 3.0 |
| 卫生输送泵 | IH65-50-125 | 不锈钢 |  | 常温 |  |  |  |
|  | Q=15m3/h，H=21.3m |  |  |  |  |  |  |
| 原料乙醇贮罐 | 立式 | 不锈钢 |  | 常温 | 常压 |  | 100 |
|  | Φ2000×2600,H0=4220 |  |  |  |  |  |  |