常 熟 理 工 学 院

公开招标采购文件

项目名称：生物制药专业教学实验室（Ⅱ期建设工程）设备

项目编号：       2017H01028

项目类别：              货物类

常熟理工学院招投标办公室

二〇一七年九月

第一部分   投标人须知

一、总则

      - 本招标文件仅适用于常熟理工学院组织的招标活动。

      - 凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

      - 无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

      - 本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的投标供应商，除投标供应商有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

      - 本次招标活动细则由常熟理工学院招投标办公室负责解释。

二、招标工作程序

- 发布招标公告；

- 投标供应商获取招标文件；

- 投标供应商咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

- 招标方接受投标书，同时收取标书费、投标保证金；

- 开标、（如需要）述标；

- 评标定标，等额退还未中标供应商的投标保证金；

- 中标供应商签署供货合同，执行合同。

三、对投标供应商的要求

投标供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

- 必须为独立法人；

- 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。中标供应商必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

- 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

四、投标文件的要求

- 投标文件的构成：

- 投标函（见附录一）；

- 报价表（见附录二）：注明型号、规格、技术指标（技术有偏离请注明）。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIP南京（或上海）报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与招标文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。详细的交货清单；特殊工具及备件清单；

- 相关服务：明确最快供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据；产品制造、安装、验收的执行标准；投标人资格证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明投标人提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定）。

- 投标文件的份数、签署和封装

- 投标文件份数为正本一份，副本二份，须各自装订成册。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 投标文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中；

- 投标文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章，否则视为废标；密封袋上应注明投标供应商名称、联系人及联系电话。

- 投标文件的样式

投标人应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订投标文件；

- 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

- 投标报价及投标范围

      - 无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到招标文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等。

      - 考虑到实际使用的具体情况，评标专家组在评标时，对方案、配置可作必要调整，招标工作小组审定后可予以执行。

- 投标日期

投标人应按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

- 开标、评标、定标

      - 招标人按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的开标时间在指定地点召开开标会，投标人的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

      - 评标时采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，就投标人的品牌、性能、质量、报价、企业实力、业绩、售后服务等因素综合评分。其中品牌、性能与质量评分占40%，价格占40%，企业实力与业绩占10%，售后服务及其他占10%，具体评分细则，由评标小组“标前会”议定。

      - 学校监察处对招标全过程进行监督；

      - 招标人视开标情况，选择一家或多家作为中标单位（分标段评标）；

      - 评标结束后，招标人将公布最终结果，并向中标单位发中标通知书；

      - 对未中标单位，招标人可不作解释。

- 投标保证金

      - 投标人在投标时，须向招标人交纳投标保证金，具体金额详见招标采购公告；投标保证金仅限于用本票（同城）或银行汇票（异地）（开户名称：常熟理工学院；银行帐号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟市城中支行），不接受现金、支票等其他形式支付。

      - 评标结果公布后，未中标的供应商所缴纳的投标保证金即时等额退还；中标供应商所缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如中标供应商拒绝遵守招标文件规定、投标承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，招标人有权对中标供应商的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标供应商提供的材料虚假或对标书所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并另行评定中标者（在标书有效期内）；

      - 中标单位收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同，否则按投标人撤回投标处理；

      - 签订合同书应以招标文件和投标承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 招标方与中标供应商按合同共同进行设备验收；

2.付款方式：设备验收合格后支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款一年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分    招标项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因需要，我校生物与食品工程学院生物制药专业教学实验室（Ⅱ期建设工程）项目需要采购旋转式压片机、崩解时限测定仪等实验设备，现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

- 主要技术参数及要求

| 标段 | 仪器名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 倒置生物显微镜 |  | 台 | 1 | 1.实验室常规倒置显微镜，采用先进的iPC整合相衬系统，支持4X，10X，20X 和40X相衬物镜观察活细胞图像。 2.LED光源，实际使用寿命50000-60000小时 3.采用反相（Inversion Contrast ，IVC）相称技术（10倍物镜支持），使观察到的标本没有光晕，细胞边缘更清晰，景深比PH浅，具有3D效果的图像 4. 2x物镜和与其匹配的专用孔径光阑设计，适合于于观察干细胞克隆和多孔板观察，可以获取更宽视野。 5.观察方法：荧光（蓝/绿激发），荧光（紫外激发），相称 6.观察方法：相称 7.照明器：荧光照明器、汞灯、光导照明 8.物镜转换器：手动，标准型，内置4孔位 9.载物台：机械的、平板载物台 10.聚光镜：手动，超长工作距离聚光镜，NA 0.3/W.D. 11 mm (内置) 12.镜筒：宽视场（FN22），三目镜筒 13.操作环境：室内使用 14.环境温度：5-40℃(41-104℉) | 进口设备 |
| 2 | 2.1 冷冻干燥机 |  | 台 | 1 | 1.凝冰能力：最大2.5kg 2.凝冰效率：最大2kg / 24h 3.凝冰温度：最大2kg / 24h 4.冷阱室内冷冻的搁板温度：约-20℃ 5.凝冰室外干燥的最大搁板面积：Ø200×3层，920cm2 6.压西林瓶盖干燥的最大搁板面积：Ø200×2层，557cm2 7.最多独立控制的外接口：8个 8.控制器：LD plus 9.工作环境温度：+10℃ ~ +32℃ 10.机器大小：300×340×375mm 11.冷凝管直接位于冷凝腔内，缩短水蒸气传送距离，缩短冷凝时间，提高干燥效率高质量的冷凝室绝缘，避免能耗 12.采用最少的密封部位，防止系统真空泄漏，耐用的O型环使操作更可靠 13.冷凝室采用高度耐腐蚀的不锈钢材料，适用于含水及溶剂的样品 14.配RS232接口。 | 进口设备 |
| 3 | 3.1 酶标仪 |  | 台 | 1 | 1.检测手段：光吸收 2.读板方式：终点、动力学、线性扫描 3.微孔板类型：96孔板 4.震荡：线性震荡 5.光源：卤钨灯 6.波长范围：380~900nm 7.带通：10nm 8.动态范围：0~4.0OD 9.分辨率：0.001OD 10.滤光轮容量：6个位置 11.提供滤光片：4个滤光片 12.OD准确性：< 1% at 2.5 OD < 2%/3.5 OD 13.OD线性：<1%/2.5 OD 14.OD可重复性：< 0.5% at 2.5 OD < 1.5%/3.5 OD 15.读板速度：8秒间隔 | 进口设备 |
|  | 3.2 全自动洗板机 |  | 台 | 1 | 1.板条类型：标准96孔或其它类型酶标板、条 2.残液量：≤1μl/孔 3.清洗液量：10-3000μl/孔，1μl连续可调 4.清洗次数：0-99次可调 5.清洗条数：1-12排可调 6.浸泡时间：0-24小时可调 7.振板时间：0-24小时可调 8.显示：大屏幕背光液晶显示 9.通道：3个洗液通道，蒸馏水通道，废液通道 10.存储：100组以上程序 11.接口：RS-232双向通讯口 12.处理器：嵌入式高速处理器 13.中文操作系统，大屏幕高亮度液晶显示，图形化界面，单键操作即可进行日常工作 14.可自定义设置并存储10种不同板型，用户可随时调用。 15.冲洗头采用双针设计（8道或12道冲洗头可互换），具有自动定位和手动微调定位功能，确保定位准确。 16.所有通道均具有液面感应自动报警功能。 17.防护罩设计，防止液体溅出。 |  |
| 4 | 4.1 旋转式压片机 |  | 台 | 1 | 1.冲模数：17付 2.生产能力：≤38000片/h 3.最大压片压力：50kn 4.最大压片直径：20mm 5.最大充填深度：15mm 6.片剂厚度范围：1-6mm 7.转盘转速：20-40转/分 8.具有连续压片功能，可以将各种颗粒状原料压制成各种几何形状的异形片。 9.外围罩壳为全封闭，材质耐磨损，采用流水式加料机构，减少片重差异。 |  |
|  | 4.2 高剪切混合乳化机 |  | 台 | 1 | 1.处理量：200~1000mL； 2.最大处理粘度：5000CP; 3.速度范围：300~11000rpm； 4.转速显示：刻度； 5.转速控制：无极； 6.轴套材质：铜合金； 7.允许环境温度：5~40℃； 8.允许相对湿度：80%； 9.工序类型：分批处理； 10.配置标准的工作架、底座、独立调速器； 11.定子形式：圆孔、长孔、网孔； 12.适用于小批量、高温、中等粘度以上物料的分散、均质、乳化； |  |
|  | 4.3 安瓿熔封机 |  | 台 | 2 | 1.适用规格：1~20mL安瓿瓶； 2.产量：600~800支/小时； 3.助燃气压力：≥0.04KPa； 4.接气允许：煤气、氢氧气； 5.由控制箱和熔封台组成，两部分实现一体化，偏于控制。 |  |
|  | 4.4 摇摆式颗粒机 |  | 台 | 1 | 1.具有旋转滚筒的摇摆作用 2.旋转滚筒采用不锈钢材质 3.滚筒直径：φ50~70mm 4.生产能力：20~30kg/h 5.往返次数：40~50r/min 6.摇摆幅度：﹥360度 |  |
|  | 4.5 铝塑泡罩包装机 |  | 台 | 1 | 1.采用内加热形式，PVC受热均匀。 2.吸泡、充填、网纹热封、打印批号、板块冲裁皆可连续作业。 3.PVC规格(mm)：130×0.25 4.冲裁(板/次)：2 5.效率：40~80板/分 6.自动化程度：全自动 |  |
|  | 4.6 轧盖机 |  | 台 | 1 | 1.单刀多头轧盖机，主要用于抗生素瓶的铝盖封口 2.生产能力：100～450瓶/分 3.适应规格：2ml～100ml模制或管制抗生素瓶，大输液瓶 4.送盖方式：电磁振荡器自动理盖，送盖 5.封口方式：滚压式卷边封口 |  |
|  | 4.7 安瓿灌装机 |  | 台 | 1 | 1.采用不锈钢或铝合金制成，符合 GMP 作业标准 2.每一支充填针杆都配有药品级活塞 3.充填量：1~3毫升，无级调节 4.具有自动保护功能，缺瓶工位不灌装 6.全自动下瓶、灌装、封口、整列收料。 7.工作原理：工位式步进式传动 8.燃料及用量：管道煤气（液化气）1~1.5m3/h 9.主燃料剂及用量：氧气0.6~0.8 m3/h |  |
|  | 4.8 安瓿洗瓶机 |  | 台 | 1 | 1.可对安瓿瓶、口服液瓶、塑料瓶等进行高压反冲清洗，与高速离心甩干相联合并实现一体化，符合GMP相关要求。 2.主要材质：不锈钢 3.生产能力：15000瓶/h（1~20ml均可） 4.转笼转速：10~520p.r.m 5.冲洗压力：0.2~0.3MPa 6.冲洗水速：2~3.6m/s |  |
|  | 4.9 丸剂挤出机 |  | 台 | 1 | 1.与药物接触部位及整机封闭采用不锈钢材料制作，易清洗，符合GMP标准规范 2.生产能力：以6mm为基准 10~15kg/h 3.适用范围：4mm至8mm丸 4.调速范围：125~1250转/分 |  |
|  | 4.10 包衣锅 |  | 台 | 1 | 1.在同一台设备中，无需更换任何设备组件即可完成以下功能：粉末、颗粒、微丸、晶体、胶囊、药片包衣，粉末制粒、制丸，干燥，抛光，混合。 2.配置有调速器、喷枪、液杯、包衣锅、鼓风机 3.采用半孔设计及锅体设计降低对片芯和包衣膜的磨损，提高了成品率，兼顾了干燥效率和对包衣膜的保护。 4.配备锅体2个 5.锅体倾度：42°和30° 6.锅子直径：400mm和800mm 7.产量：1.5~4kg/次 8.主机调速范围：0~46r/min |  |
|  | 4.11 半自动胶囊灌装机 |  | 台 | 1 | 1.编程控制系统、触摸面板操作，无级变频调整、气动联合控制及电子自动记数装置，能自动完成胶囊的调头、就位、分离（帽体脱开）、药物充填、锁紧等动作 2.机身和工作台面采用不锈钢制造，产品附合GMP要求 3.生产能力：1~2.5万粒/小时 4.适用胶囊：00#~5#国产或进口胶囊、安全胶囊A~E 5.填充类型：粉末/颗粒 6.空气压力：0.03m3/min 0.7MPa 7.真空泵：抽气率40 m3/h 8.工作噪音：＜60dB（A） 9.合格率：≥99.8% 10.装量精度：W±5% 11.模具精度：R0.004~0.006mm 12.锁合限压：600~900kg 13.模具：每排7孔，胶囊模具有7×60=420孔，顶针盘也是420条顶针，相应的配件也都是7排 |  |
| 5 | 5.1 崩解时限测定仪 |  | 台 | 2 | 1.杯数：2个 2.吊篮上下往复次数：30~32次/分 3.吊篮上下移动距离：55±2mm 4.每个吊篮玻璃管数：6个 5.吊篮上升篮网至液面下：≧15mm 6.吊篮下降篮网距杯底：25±2mm 7.溶液杯容积平底烧杯：1000ml 和250ml 8.恒温精度：37±0.5℃ 9.时钟定时范围：99.99小时.自动停机.报警 10.过热保护装置温度：不超过55℃ 11.工作环境温度：5~30℃ 12.工作环境湿度：相对湿度＜85% 13.适用于固体制剂的片剂、糖衣片、薄膜衣片、肠溶衣片 、浸膏片和胶囊等药物进行崩解时限试验。 14.采用国际高性能的单片机控制，实时对温度，时间自动监控监测报警，定时停机功能，恒温精度高，直观性好。 15.仪器各项技术指标均应符合《中国药典2015版》规定的标准。 |  |
|  | 5.2 脆碎度测试仪 |  | 台 | 2 | 1.轮鼓内径：Φ286mm 2.轮鼓深：39mm 3.轮速：25转/分，100转停机 4.环境温度：1～35℃ 5.环境湿度：相对湿度小于85％ 6.仪器各项技术指标均应符合《中国药典2015版》规定的标准。 |  |
|  | 5.3 溶出试验仪 |  | 台 | 1 | 1.搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm； 2.转篮摆动幅度：≤1.0mm； 3.转杆与溶出杯轴偏差：测量的最大值与最小值之差均不得超出2.0mm； 4.调速范围：25～200转/分； 5.转速分辨率：1转/分； 6.稳速误差：≤±4 %； 7.调温范围：5.0（室温）~45.0℃； 8.温度分辨率：0.1℃； 9.控温误差：≤±0.3℃； 10.计时累计时间：最长99小时59分钟，正计时； 11.取样周期个数：最多9个不同的取样周期；12.取样周期时间：最长9小时59分钟/每周期，倒计时； 13.定时开/关机时间：最长99小时59分钟，倒计时； 14.工作环境条件:温度5-37℃，相对湿度≤80% 15.提供3Q文件和3Q验证服务； 16.可安装6个篮杆或桨杆； 17.可放置8个185mm高精度溶出杯； 18.全部工作参数可预置并自动存储，下次开机无须重复设置； 19.恒温水浴采用内置集成温度传感器和新的软、硬件温度测控方式，升温快，精度高，可方便地用软件校正温度偏差； 20.计时器有三种工作状态可供选择； 21.具有自检功能和自动保护功能，能给出多种故障报警信号； 22.采用优质不锈钢材料制造的桨杆、篮杆和转篮体，质量性能符合中国药典的要求。 |  |
|  | 5.4 药物透皮扩散仪器 |  | 台 | 1 | 1.杯数： 12套； 2.透皮扩散面积：2.8cm²； 3.接收池体积：6.5ml ； 4.控温范围：30～45℃； 5.控温精度：<±0.05℃； 6.搅拌调速范围：100~1000rpm； 7.稳速误差：<±0.2％； 8.具备打印、优盘储存功能； 9.采用垂直式的Franz扩散池，在固体干式恒温容器箱内，磁力均匀搅拌的工作状态下进行检测 |  |
|  | 5.5 澄明度检测仪 |  | 台 | 3 | 1.灯管：20W（用药检专用荧光灯管） 2.照度范围：1000-4000Lx 3.时限范围：1-79s任意设定 4.执行标准Q/12JD5482-2005 5.适用于中国药典2000年版二部附录1XB澄清度检查法中所需检查装置，它适用于各类针剂、大输液和瓶装药液的澄明度检测。 |  |
| 6 | 6.1 二氧化碳培养箱 |  | 台 | 2 | 1.加热方式 气套式 2.控温范围 RT+5~55℃ 3.温度分辨率 0.1℃ 4.恒温波动度 ±0.3℃ 5.CO2控制范围 0~20%（进口远红外传感器） 6.CO2控制精度 ±0.1% 7.CO2恢复时间 ≤浓度值×1.2min 8.加湿方式 自然蒸发 9.工作环境温度 +5~35℃ 10.容积 不小于80L 11.载物托架 (标配) 2块 12.紫外杀菌系统：CO2进气口配备高效微生物过滤器，针对直径大于等于0.3um的颗粒，过滤效率高达99.99％，有效过滤CO2气体中细菌及灰土颗粒； 可定期对箱体内部进行消毒 13.门温加热系统：可以对内玻璃门进行加热，可有效防止玻璃门产生冷凝水；循环风扇速度自动控制，避免试验过程中由于风量过大造成样品挥发 14.LED显示器： 15.独立限温报警系统 16.温度偏低、偏高、超温报警 17.CO2浓度过高或高低报警 18.开门时间过长报警功能 19.紫外杀菌工作状态显示 |  |
|  | 6.2 电热鼓风干燥箱 |  | 台 | 3 | 1、控温范围：RT+10~300℃； 2、恒温波动度：±1.0℃； 3、温度分辨率：0.1℃； 4、温度均匀度±3% 容积：不少于30L； 腔体材料：不锈钢 定时范围：1~5999min 微电脑PID温度控制器，具有超温偏差保护，精确可靠； 热风循环系统 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 |  |
|  | 6.3 恒温恒湿培养箱 |  | 台 | 4 | 1、控温范围：RT+10~85℃； 温度分辨率：0.1℃； 3、温度波动度：±1℃； 4、控湿范围：80~95%RH 5、湿度偏差：±3%RH； 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调； 微电脑温湿度控制器，控制器、压缩机等关键零部件均采用进口产品； 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断 容积：不小于50L。 |  |
|  | 6.4 电热恒温水浴锅 |  | 台 | 4 | 1.规格：双列四孔 2.方式：自然水对流热传递 3.使用温度范围：RT+5~100℃ 4.温度分辨率：0.1℃ 5.温度波动度：±0.5℃ 6.温度分布精度：±1℃ 7.构成：内装不锈钢板；外装冷轧钢板，表面耐药品性涂装；断热材为聚氨酯；加热器为不锈钢加热管 8.温度控制方式：PID 9.温度设定方式：轻触按键设定 10.温度表示方式：3位数码 11.定时器：0~999分钟（带定时等待功能） 12.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 13.安全装置：过升报警 16.内容积：不小于12L 17.隔板承重：大于等于5kg 18.隔板层数：1 |  |
|  | 6.5 旋转蒸发器 |  | 台 | 1 | 1.转速：20-240rpm 2.转速显示：LED 3.头部转动角度：0-60° 4.升降方式：自动 5.升降行程：160mm 6.加热锅温度范围：室温~100 ℃ 7.加热锅材质：不锈钢 8.控温方式：LED数显 9.控温精度：±1 ℃（水）±2 ℃（油） 10.加热锅容积：不小于5L 11.蒸发容量：50-3000ml 12.冷凝器：竖直式/斜式 13.冷凝面积：1000-1500cm2 14.蒸发速度：15-25ml/min 15.保护等级：IP20 16.工作温度：0-40℃ 17.防干烧自动断电、防冷凝倒流、断电自动提升、高温蜂鸣报警 |  |
|  | 6.6 液氮罐 |  | 台 | 1 | 1.容量：不小于30L 2.静态挥发量：不大于0.3升/天 3.颈口：不小于50mm 4.可用高度：350~400mm 5.总共高度：大于600mm 6.外部直径：大于400mm 7.内部直径：大于300mm 8.空罐重量：不小于10kg 9.满罐重量：不小于30kg |  |
|  | 6.7 马弗炉 |  | 台 | 2 | 1.温度精度：1度左右 2.配有温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控制 3.炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成 4.由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件 5.电炉的炉门砖采用轻质耐火材料 6.内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维、膨胀珍珠制品。 |  |
| 7 | 7.1 高速离心机 |  | 台 | 3 | 1.最高转速：16000rpm； 2.最大离心力：23669×g； 3.标配转子：12×10ml； 4.转速精度：±30r/min； 5.时间设置范围：1~99min； 6.整机噪音：＜65dB（A）； 7.触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储； 8.数字屏(液晶屏)显示: 9.实时rpm/RCF之间读数换算与设定； 10.配备电子门锁，设有门盖自锁、超速保护功能、故障自动报警功能 |  |
|  | 7.2 台式高速冷冻离心机 |  | 台 | 1 | 1、最高转速：不小于20000rpm； 2、最大离心力：不小于30000xg； 标配转子12×1.5/2.0ml 温控范围：-20℃~40℃； 温控精度：±1℃ 定时范围：0~99h； 十档加速/减速速率控制； 9、设有超速、超温、不平衡等多种保护措施； 10、自动转子识别功能； 三层钢套保护、静音机电一体化电机门锁，； 大屏幕触控液晶显示 |  |
| 8 | 8.1 数显型加热磁力搅拌器 |  | 台 | 6 | 1.工作盘尺寸：大于4英寸 2.盘面材料：不锈钢陶瓷涂层 3.电机类型：直流无刷电机 4.搅拌点位数量：1 5.搅拌量：不小于20L 6.搅拌子尺寸：不小于80mm 7.转速范围：100~1500rpm 8.转速显示：LED 9.加热温度范围：室温~340，步长1 10.加热温度控制精度：±1（小于100℃），±1%（＞100℃） 11.安全温度：360℃ 12.温度显示：LED 13.温度分辨率：±1℃ 14.外置温度传感器 15.外置传感器控温精度：±0.2℃ 16.余温警告功能：50℃ 17.定时范围：1min~99h59min 18.远程控制：有 19.允许环境温度：5~44℃ 20.允许相对湿度：80% |  |
|  | 8.2 涡旋混合器 |  | 台 | 4 | 1.最大转速：2800rpm/min 2.工作方式：连续、点触、调速 3.工作台：碗型、平板型可调换 |  |
|  | 8.3 砂芯带泵过滤装置 |  | 套 | 2 | 1.包括无油真空泵、G3砂芯滤头、300mL滤杯、1000mL接受瓶 2.均采用优质高强度特硬玻璃材料，抗极差温度变化达270度，且有良好的耐压性。 3.无油真空泵：最大真空度0.08MPa3，最大排气量10L/min |  |
|  | 8.4 精密pH计 |  | 台 | 4 | 1.测量范围：0~14pH,-1999~1999mV； 2.仪器级别：0.01级； 3.准确度：±0.01pH，1mv，0.1℃； 4.液晶屏显示，背光可开关，屏幕可显示包括测量提示符、终点模式、温补模式与温度值、报错等信息； 5.RS232接口可打印输出，50组以上数据存储； 6.配备独立电极支架，三合一可充液电极，显示屏幕视角可调，内置报错蜂鸣器； 7.可放置电极保护瓶 |  |
|  | 8.5 精密电子天平（0~100g） |  | 台 | 3 | 1.量程：100g 2.可读性：0.0001g 3.去皮范围：全量程去皮 4.重复性误差：0.0002g 5.线性误差：±0.0004 6.称量单位：g，mg 7.通讯接口：USB接口和标准双向RS-232数据传输接口 8.使用温度：0ºC - 40ºC 9.校准：内部校准 10.外壳材料：全金属抗氧化铸铝外壳 11.功能模式：电子天平基本称重、净重/总重、检测称量、百分比称量、零件计数、动物/动态称量、密度称量 |  |
|  | 8.6 电子天平（0~3000g） |  | 台 | 3 | 1.量程：2200g 2.可读性：0. 1g 3.去皮范围：全量程去皮 4.重复性误差：0.01g 5.线性误差：±0.02 6.称量单位：g 7.通讯接口：USB接口和标准双向RS-232数据传输接口 8.使用温度：0ºC - 40ºC 9.校准：内部校准 10.外壳材料：全金属抗氧化铸铝外壳 11.功能模式：电子天平基本称重、净重/总重、检测称量、百分比称量、零件计数、动物/动态称量、密度称量 |  |
|  | 8.7 单道可调量程移液器 |  | 套 | 1 | 1、量程分别为2.5, 10, 20, 100, 200,1000µl的活塞式移液器，共6支； 2、系统误差分别为±1.4%、±1.0%、±1.0%、±0.8%、±0.6%、±0.6% 3.随机误差分别为±0.7%、±0.6%、±0.3%、±0.2%、±0.2%、±0.2% 4.可采用蒸汽高温高压灭菌 5.按照ISO8655用双蒸水进行校准检测 6.材料耐化学腐蚀 | 进口 |
|  | 8.8 双光束紫外分光光度计 |  | 台 | 3 | 1.光学系统：比例双光束1200线凹面光栅 2.测光方式：透过率、吸光度、能量、反射率 3.波长范围：190 nm～1100 nm 4.光谱带宽：2nm 5.杂散光：≤0.05%T（220nm NaI溶液） 6.波长准确度：±0.5nm 7.波长重复性：0.1nm 8.光度范围：－3 A～3 A 9.光度准确度：±0.3%T（0～100%T），±0.002Abs（0-0.5Abs），±0.004Abs（0.5-1Abs） 10.光度重复性：0.001Abs（0-0.5Abs），0.002Abs（0.5-1Abs） 11.稳定性：0.001Abs/h 12.噪声：<±0.001Abs 13.显示方式：液晶屏 14.检测器：进口硅光电池 15.光源：进口钨灯氘灯 16.数据输出方式：打印机或USB导出 |  |
| 9 | 9.1 实验室高压蒸汽灭菌器 |  | 台 | 2 | 1.智能化自动控制灭菌循环程序 2.转盘式快开门结构 3.设定温度时间采用一键制操作方式 4.安全连锁互动控制 5.灭菌温度可选设定范围（50℃-134℃） 6.具有断水保护控制 7.灭菌时间可调设定范围（0-99小时） 8.灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 9.超压自泄0.217Mpa 11.灭菌终了蒸汽无外排现象 12.容积 不小于80L |  |
|  | 9.2 洁净台 |  | 台 | 1 | 1.洁净等级：ISO5级，100级 Class 100 2.平均风速：0.25~0.45m/s 3.噪声：≤62db(A) 4.照度：≥300Lx 5.高效过滤器数量： 1 6.菌落数：≤0.5个/皿（直径90）·时 7.适用人数：单人双面 8.紫外灯规格及数量：8~10w×1 9.不锈钢作业台面 10.照明和杀菌系统安全互锁 11.符合各项医疗器械设备安全要求 12.准闭合式玻璃风门 13.液晶控制面板 |  |
|  | 9.3 全温摇床 |  | 台 | 1 | 1.全温振荡培养箱与光照培养箱一体二用 2.0～999.9小时内任意设定培养时间 3.采用进口压缩机 4.具有断电恢复功能 5.振荡频率：40-300rpm 6.振荡频率精度：±1rpm 7.摇板振幅：Ф26mm 8.温控范围：4-60℃ 9.温度调节精度：±0.1℃ 10.温度均匀度；：±1℃ 11.对流方式：强制对流 12.控制方式：PID微电脑智能控制 13.光照强度：8000LX/6000LX/4000LX/2000LX 四级可调 17.最大容量： 500ml×40 18.标准配置：万能夹具 |  |
| 10 | 10.1 多样品组织冷冻研磨机 |  | 台 | 1 | 1.温度范围：0度~室温，全程低温控制研磨腔体. 2.可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器 3.可以兼容的样品标本：32*(0.2-0.5ML) /32*2ML 4.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节 5.最终出料粒度：~5µm 6.研磨平台数 (可接纳研磨罐数)>2 7.带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁，全程保护 8.均质速度：0-70 HZ/秒，工作时间：0秒-99分钟，用户可自行设定； 9.研磨球直径： 0.1-30mm 10.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 11.加速： 在2秒内达到最大速度 12. 减速： 在2秒内达到最低速度 13. 噪音等级： <55db 14.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 15.具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力 16.适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢 17.研磨套件材料：硬质刚，聚四氟乙烯（特氟珑）氧化锆 |  |
|  | 10.2 快速组织细胞破碎仪 |  | 台 | 1 | 1.可容纳 12个（5ml离心管）样品，无特殊耗材； 2.处理时间：1~5分钟，一天可处理超过2000个样品； 3.风冷功能可保持样本在处理过程中维持低温 4.转头速度从低速漩涡混合到高速剧烈振动多档可选 5.运行环境：4℃~60℃ 6.可提供具有针对性的 protocol 及各种尺寸和材质的研磨珠满足处理不同样品的需要 7.样品干磨、湿磨都可，非接触式样品处理方式，整个破碎过程中样品保持密封 8.具备试管击打技术 9.高通量，漩涡混、组织匀浆和细胞破碎功能三合一 10.带12位适配器 |  |
|  | 10.3 全自动血细胞分析仪 |  | 台 | 1 | 1.分析参数：RBC、 MCV、 HCT 、 RDW-SD、 RDW-CV；HGB、 MCH、 MCHC；PLT、 MPV 、 PDW 、 PCT ；WBC、 LYM#、 LYM%、MID#、MID%、GRA#、DRA%、P-LCR；(RBC WBC PLT三种细胞体积分布直方图) 2.工作原理：白细胞技术，电阻抗法，血红蛋白测定HGB-546nm比色法 3.临床功能：白细胞三分类，23项 4.线形范围：RBC： 1.00~9.90X10/L HGB：25~400g/L WBC：0.5~99.0X10/L PLT：50~999X10/L 5.分析精度：RBC <= 2% HGB <= 2% WBC <= 2% PLT <= 4% MCV <= 1% 6.分析速度：60测试/小时 7.标本用量：静脉血 ~9μl ，末梢血 ~20μl ，抗凝末梢 ~9μl 8.稀释比例：WBC/HGB ~1/400； RBC/PLT ~1/40000 9.操作界面：中文操作界面 10.标定：人工标定和自动标定 11.质控方式：多水平质控统计，X,SD,CV自动统计,自动计算样本MCV、 MCH、MCHC的平均，可存储质控结果 12.数据存储：>30000个样品结果 13.打印输出 14.数据接口： USB接口、RS-232接口、打印机接口 15.信息编辑：可输入病人中文信息，包括姓名、科室、送检者等 16.细胞信号全数字化处理技术、独立的血红蛋白测量系统、粒子向导技术、双向立体后旋流技术 |  |
|  | 10.4 生化(微量)分析仪 |  | 台 | 1 | 一、检测项目： 1.微量五项：锌、铁、钙、镁、铜 2.肝功谷丙转氨酶（ALT/GPT）、谷草转氨酶（AST/GOT）碱性磷酸酶（ALP）总胆红素（T.BIL）直接胆红素（D.BIL）、总蛋白（TP）、白蛋白（ALB） 3.肾功：尿素氮（BUN）、肌酐（Cre）、二氧化碳结合力（CO2）、尿酸（UA）血脂 总胆固醇（CHO）、甘油三脂（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固 醇（LDL-C） 4.血糖：葡萄糖（GLU） 5.心肌酶：肌酸激酶（CK）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、乳酸脱氢酶（LDH）、a-羟丁酸脱氢酶（a-HBDH）、谷氨酰转肽酶（r-GT） 6.离子：钙（Ca）、磷（P）、镁（Mg）、钾（K）、钠（Na）、氯（CL）等 二、技术参数： 1. 20ul全血（末梢血）+ 配套2ml溶血剂试剂检测 2.微量全血测量不用处理血样，40秒内出检测结果 3.自动正反冲洗 4.生化分析方法：吸光度法、动力学法、终点法、多点定标法、两点法、双波长法、比浊法 5.全中文汉字提示，操作简单生化微量一体化工作站 6.应用340、405、450、492、510、546、578、630nm等多种波长进行切换，避免了只能做终点法试剂的局限性，节省时间。 7.拥有不小于200个测量项目参数 ，测试项目及参数可按需增减或修改。 8.光栅后分光系统，软件切换波长，双波长测量 9.配备电脑打印机一体化设计，打印A4中文综合报告(包括医院名称、病人姓名等信息 |  |
|  | 10.5 半自动凝血分析仪 |  | 台 | 1 | 1.测试原理：散射光加百分比检测 2.测试通道：4个，可同时测试4个不同项目 3.检测时间：正常标本测试时间20-60秒，最大检测时间60-600秒任意设定 4.样本预热位：24个 5.试剂预热位：6个 6.最小试剂用量：PT、APTT（50µl）TT、FIB（25µl） 7.预热槽温度：37℃（±0.5℃） 8.显示：液晶显示，可显示曲线 9.操作：触摸屏操作 10.存储：可存储超过5000个测试结果 11.可外接打印机 12.报告：提供多种报告形式中文报告，可输入及打印病人信息和医院名称 13.产品认证：通过TUV ISO9001及13485、CMD、CE认证 14. 配置电子加样枪，同步触发计时 15. 具有开机自检功能，可对光路、电路等部件进行自检报警 |  |
|  | 10.6 纯水系统Water Purification Systems |  | 台 | 1 | 1、水质要求：16-18.2MΩ.cm； 2、产水量：大于12L/H； 市政自来水水源； 2路定量(10-999999ml)、定质(1~18.25MΩ.cm)取水功能； 缺水、水满报警，源水、RO反渗透水、DI去离子水/UP超纯水超标报警； 全自动RO膜防垢冲洗(可设定冲洗间隔时间和持续时间)及手动强制冲洗程序 预处理、RO、超纯化组件，采用模块式独立结构，符合GLP规范纯水管路、接头均获NSF认证； 采用美国原装进口RO膜片、美国原装进口核子级树脂 (0.45+0.1)µm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质绝对无菌 |  |
| 11 | 11.1 生物信号采集处理系统 |  | 台 | 2 | 一、放大器技术指标 1.通道数：总线结构，可灵活组合为4-8通道放大器，1-2路刺激器 2.输入方式：双端平衡差动输入 3.输入阻抗：10MΩ+10MΩ 4.增益换挡：10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000和10000 共十档程控切换 5.增益准确度：0.5%(F.S)(预热1小时后测量) 6.增益稳定度：0.05%/h(预热1小时后测量) 7.线性度：满度的0.1% 8.失真度：小于1% 9.频道宽度：DC-30KHz(+0.5dB — -3dB) 10.噪声：小于3μVRMS(输入短路，在最大增益30K带宽时折算至输入端) 小于2μVRMS(输入短路，在最大增益10K带宽时折算至输入端) 11.共模抑制：大于100dB 12.时间漂移：小于3μV/小时(输入短路，预热1小时后，在最大增益时折算至输入端) 13.温度漂移：小于3μV/小时(输入短路，预热1小时后，在最大增益时折算至输入端) 14.上限频率：10、30、100、300、1K、3K、10K和30K(Hz)八档程控可调 15.滤波器特性：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1d;阻带衰减-18dB/oct 16.时间常数：2s、0.2s、20ms、2ms 17.标定信号：1mv 18.移位方式：16位D/A程控,最大补偿电平±5V 二、数据采集技术指标 1.A/D转换方式：MedLab_U/4c四通道型同步采样，MedLab_U/8c八通道型轮流采样 2.A/D转换精度：12位,误差小于±1/2LSB 3.采样速度：1.6us,整机最大通过速率 800K字节/秒 4.数据传输：全速USB接口 三、刺激器技术指标 1.幅度：全0-50V电压方波,程控调节步长0.01V 2.输出电流：25mA 3.波度：0.1-50ms,程控调节步长0.1ms 4.延时：1-50ms,程控调节步长1ms 5.工作方式：单刺激、串刺激、主周期刺激、自动间隔调节刺激、自动幅度调节刺激、自动波宽调节刺激、自动频率调节刺激7种 6.刺激脉冲数：1-250个程控可调 四、软件 1.软件运行平台：Windows 2000/XP/ME/98，标准Windows界面 2.驱动程序：具有专用MedLab_USB设备驱动程序 3.数据共享性：与Excel共享数据 |  |
|  | 11.2 离体组织灌流装置 |  | 台 | 1 | 1.离体组织灌流系统组成：金属板、不锈钢实心支柱（8根）、离体组织换溜槽（含标本钩，8只）、科研型张力换能器（8只）、微调固定器（8只）、离体器管测量系统 2.技术指标： 2.1可同时灌流2个心脏。 2.2可进行恒流恒压灌流。 2.3不锈钢支架，流量可调。 2.4温度：室温-85℃(超级恒温水浴槽) 2.5温度波动度：±0.03℃ 2.6水槽尺寸：350×220×160mm（范围内可调） 2.7温度指示：数字式 2.8转速范围：1～100rpm 正反转可逆(蠕动泵) 2.9蠕动泵速度分辨率：0.1 rpm 2.10调速方式：薄膜按键连续调节 2.11显示方式：3位LED显示当前转速 2.12流量：0.05～290 mL/min 2.13外控接口：启停控制、方向控制、速度控制2.14工作环境:温度0～40℃, 相对湿度<80% |  |
|  | 11.3 小鼠静脉可视尾注固定器 |  | 台 | 4 | 1.李氏快装鼠筒可盛装17-40g的小鼠 2.0.5W LED 黄光灯 3.五倍放大镜 4.配带压块释放脚踏开关 |  |
| 12 | 12.1 超低温冰箱(-40度) |  | 台 | 1 | 1.箱内温度范围： -40~-86℃ 2.气候类型：N 3.制冷方式：直冷 4.产品形式：立式 5.制冷剂：混合无氟制冷剂 6.噪音：≤50dB 7.有效容积：大于300L 8.温控方式：电脑版温控 9.脚轮：有 10.止动底角 ：有 11.检测孔 ：有 12.检测孔个数 ：1 13.外门锁扣 ：有，能配挂锁 14.锁扣个数 ：1 15.冻存架/盒： 2寸 16.报警系统： 有 17.远程报警 ：有，常开式 18.温度报警 ：高低温报警 19.过滤网脏报警 ：有 20.断电报警 ：有 21.电压超标报警： 有 22.传感器故障报警： 有 23.电池电量低报警： 有 24.环温超标报警 ：有 25.开机延迟保护 ：有 26.显示屏密码保护 ：有 |  |
|  | 12.2 冰箱 |  | 台 | 4 | 1.有效容积：不小于225L； 2.一级能耗； 3.冷藏容积：不少于120L； 4.噪音值：不大于42dB； 5.冷冻能力10Kg 6.隔板：标配3个； 7.运行模式：风冷无霜； 8.干湿分储，满足不同样本存放湿度要求； |  |
| 13 | 13.1 电教投影仪 |  | 台 | 2 | 1、亮度：3200流明； 2、分辨率：1024*768； 3、投放大小：30~350寸； 4、灯泡寿命：8000~10000小时； 5、变焦倍数：1.2倍； 6、缩放比：1.2:1 7、梯形校正范围：±30°； 8、对比度：15000：1； 含100寸高清幕布； 色彩支持：10.7亿色 |  |
|  | 13.2 电脑 |  | 套 | 2 | 1、INTEL I3-6100（3.7GHZ）CPU； 2、4GB DDR4内存； 3、1TB SATA3硬盘； 4、标配DVD； 5、原生后置COM、单PCI扩展/前置4口USB（2*USB2.0,2*USB3.0）； 6、操作系统：WIN7 HOME BASIC版； 7、20.7宽屏LED； 8、含超五类网线 |  |
|  | 13.3 音箱 |  | 台 | 4 | 1、理论功率：RMS 8W*2（@fo=1KHZ，THD=10%）； 2、阻抗：20K欧姆； 3、信噪比：≥80dB； 4、灵敏度：360mv； 5、音箱控制：音量、超低音旋钮调节； 6、扬声器单元：4英寸陶瓷纸盆，防磁设计； 高音单元：3/4英寸PV膜球顶高音扬声器，防磁设计； 7、双立体声RVA接口，A口高音提升； 8、含纯铜无氧音频线及接口； |  |
|  | 13.4 多媒体讲台 |  | 套 | 2 | 1、标配教育之星II型中控平台； 2、尺寸W1500mm*D700mm*H870mm钢框架结构，台架可拆式，可增可减； 3、固定及活动拉板：活动拉板可并排摆放多部机箱； 活动移门可完全移开，储物空间可完全开放，方便日后维修工作； 5、台面板和侧板采用防火板，台面呈鸭嘴形； 6、强大的走线的容量，走线强大，布线管理科学化； 7、右侧采用推拉式抽屉，可存放实物展台； 8、优质SPCC一级冷轧钢板。表面采用磷化处理生产线进行严格除油除锈及磷化工艺处理后，通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑防止钢件的生锈腐蚀，防锈处理； 9、标配接口：视频口3×1，音频4×1，VGA3×2，USB*5； |  |
|  | 13.5 视频展台 |  | 台 | 2 | 1、光学系统：1/2英寸数码镜头；22~26倍光学变焦，10倍数码变焦；500万像素电动； 2、图像传感器：自动带逆光补偿； 3、照明系统：上部双臂式LED灯，底部照明LED； 4、输入输出：VGA*2，video； 5、机身尺寸470*370*135（关闭时），410*370*550（打开时） |  |

二、特别说明

1．敬请注意各标段设备“台套数”与设备中元器件、机构“配置数量”的区别，按“台套数”报价。

2．因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体；投标单位须承诺满足各标段“规格型号”栏描述的基本配置或技术参数，各投标单位可在满足基本配置或技术参数的前提下作有限调整（列出偏离表），但不能降低整机性能。

3.采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

4．在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

5．提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

6.提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

7.投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用；投标时需提供原厂出具的项目授权书及售后服务承诺协议（投标单位须承诺提供不少于三年的免费质保服务）。

附录一：投标函

投 标 函

致    常熟理工学院    ：

本投标人                                      （投标人名称）已详细审阅了招标编号    2017H01028           关于  生物与食品工程学院生物制药专业教学实验室（Ⅱ期建设工程）设备               货物招标文件的全部内容，现正式授权签字人           代表投标人             提交按招标文件规定编制的投标文件正本一份，副本二份，据此，授权签字人声明如下：

1）本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

2）本投标人承诺，如果我们的投标被接受，我们将履行招标文件的每一项要求，遵照招标文件的全部内容，承担招标文件规定的全部责任和义务。

3）本投标人愿意承担直至合同签订时止为此项投标所开支的一切费用。

4）本投标人理解招标人没有接受最低投标报价的义务。

投标人名称：

投标人法人代表：

投标人授权代表：

签署时间：       年      月      日

投标人地址：

邮编：

电话：

传真：

附录二：投标价格表

投标价格表

投标人

标段号

投标报价

| 标段号 | 货物名称 | 货物描述 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 每项 总价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

（可续页）

单位盖章：

授权代表签字

年       月      日

注：此报价表单独密封。