上海朝晖药业有限公司

气流粉碎机

招标文件

招标编号：ZH-GCSB-032

上海朝晖药业有限公司

2017年10月30日

目        录

第一章 			投标邀请

第二章       投标资料表

第三章       商务条款资料表

第四章       评标标准

第五章       货物需求一览表及技术规格

第一章  投 标 邀 请

（项目编号：ZH-GCSB-032）

日期：2017年10月30日

上海朝晖药业有限公司对下列货物及伴随服务进行公开竞争性招标，现邀请合格的投标人参加投标。

1、货物的名称、数量及主要参数：

货物名称与数量：气流粉碎机

主要参数：详见招标文件第五章

2、招标发出文件的地点：

上海朝晖药业有限公司

地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号    邮编：201908

联系人：滕诚莨

电话：159 2188 9518

E-mail：15921889518@139.com

收款单位：上海朝晖药业有限公司

开户银行：农行宝山区罗店支行

帐号：034897-00040007379

3、投标开标时间：2017年12月11日下午13：00（北京时间）

4、开标地点：上海朝晖药业有限公司

地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号

第二章  投标资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |
| 1 | 招标人名称：上海朝晖药业有限公司 |
|  | 项目名称：气流粉碎机 |
|  | 项目编号：ZH-GCSB-032 |
|  | 招标编号：ZH-GCSB-032 |
| 2 | 招标人名称：上海朝晖药业有限公司 地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号 联系人：滕诚莨 电话：159 2188 9518 E-mail：15921889518@139.com |
| 3 | 合格的投标人： 凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区（以下简称“合格来源国/地区”）的供货人均可投标。 |
| 4 | 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。 |
| 二、招标文件 |
| 5 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的均可能导致其投标被拒绝。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 6 | 投标语言：中文和/或英文。如有冲突以中文为准。 |
| 7 | 按照附件1中的要求，进行投标文件的制作 |
| 8 | 除没有修改过的印刷文献外，投标文件应由投标人法定代表人或其授权人代骑缝签字盖章，否则视为标书无效。 |
| 四、投标保证金的要求 |
| 9 | 招标人要提保证供货物正常、连续地使用所必须的备品备件（含易损件、专用工具）清单、货源和现行价格。 |
| 10 | 投标保证金金额：人民币壹万元整。合同签订后转为履约保证金。 |
| 11 | 投标保证金支付形式：银行转账（其他形式不予接受）、银行保函 |
| 12 | 投标保证金有效期：自开标之日起120天内保持有效。 |
| 五、投标文件的递交 |
| 13 | 投标文件在递交之前应密封完整，密封条处应该有公司公章。同时保证标书的完好。若因密封破损导致的其他问题的产生，其责任由各投标方自负。 |
| 14 | 投标书递交地点：上海朝晖药业有限公司 地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号 邮编：201908 |
| 15 | 投标邀请的标题：气流粉碎机 |
| 16 | 网上上传标书截止日期和时间：2017年12月11日上午12:00（北京时间） |
| 17 | 投标文件分数：正本的份数：1份；副本的份数：2份 |
| 18 | 投标有效期：自开标之日起90天 |
| 五、开标和评标 |
| 19 | 开标日期和时间：2017年12月11日下午13:00（北京时间） 开标地点：上海朝晖药业有限公司 地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号 |
| 20 | 评标方法：综合评标价法 |

第三章 商务条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价组成： 报所供货物的出厂价； 报货物运至项目现场的内陆运输、保险和伴随货物交运的有关费用； （3） 报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用，如在招标方的安装、调试、验证费用（需分开考虑）等。 |
| 2 | 付款方式： （1）人民币付款进度：合同签订后预付30%，货到公司后支付40%，安装调试完成后支付20%，一年质保期满支付10%。 （2）人民币付款方式：银行承兑汇票。 |
|  | 交货： （1）交货期60天（安装调试完毕）； （2）最终FAT的时间，以买方通知为准； （3）最终货物运输时间，以买方通知为准； （4）最终货物运送至业主地点，以买方通知为准 |
| 3 | 质量保证： （1）质量保证金金额：剩余尾款的10%； （2）质保期：从合同货物在业主厂区内PQ验收合格之日起算，1年为质保期，鼓励延长； （3）质保期内所有零部件全部质保； （4）无论质保期与否，维修与更换缺陷部件的响应时间为卖方收到买方通知后6小时内；到场进行维修与更换的时间为卖方收到买方通知后12小时内； （5）在正常的生产时，当遇到紧急情况需要采购零部件的情况，供应商应以“现货后款”的方式保证生产的顺利进行； （6）三年的备品备件的价格按投标文件中提供的价格来执行； （7）投标方在中国境内必须有固定的并已正常运行的备件供应和售后服务设施，并有充足的备件仓储； |
| 4 | 发票类型： 17%增值税专用发票。 |
| 5 | 其他： 因设备或部分零部件迟交，或未提供伴随服务，影响到设备的整体投运时间，本招标文件规定：如卖方所供设备的部分零、部件迟交，或未提供伴随服务，按所有设备迟交处理；每延误一周的赔偿费用按合同总价的2%计收，直至全部交货或提供伴随服务后为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的8% 。迟交货时间达四周，买方可考虑终止合同。 |

第四章 评标标准

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 本次招标采用综合评分法进行评审。评标委员会根据投标人的方案、产品报价的合理性、系统设计的完整性、招标文件的响应性、企业资信及企业业绩等方面的因素进行综合评标。根据各评标委员会成员独立打分的结果，进行评标排序，并确定中标候选人。 |
| 2 | 价格评审（满分40分） 计算公式如下： An报价得分=40-(An-A最低)/A最低分×100，如为负值，按0分计算； 其中A1，A2，……An------各投标人有效投标价， n------有效投标价数量。 |
| 3 | 商务条款评审（满分20分），其中： 投标文件的符合有效性，满分4分 付款响应，满分5分 售后服务，满分5分 企业整体实力，满分2分 投标方可给予的其他优惠条件，满分4分 |
| 4 | 技术评审（满分40分），其中： 设备的技术指标是否全部响应，满分5分 设备的设计是否考虑工艺及法规要求的合理性，满分4分 设备是否有较高的性价比，满分5分 设备的设计是否考虑运行成本的低廉性，满分4分 整体设计的创新性，满分2分 |

目  录

1 文件准备与批准	3

2 综述	4

2.1 背景	4

2.2 目的	4

2.3 范围	4

3 职责	4

4 法律法规及其他参考文件	4

5 设备技术要求	4

5.1 工作原理	5

5.2设备能力和主要工艺要求	5

5.3设备整体要求	6

5.4 控制系统要求	6

5.5材质要求	6

5.6电气要求	7

6 安全要求	7

7安装和运输要求	8

8 文件及验收要求	8

9 服务与维修要求	9

10术语	10

# 1 文件准备与批准

方案已由下列人员制定、审查并批准，签字代表同意执行。

| 文件责任 | 姓名 | 职 务 | 签 字 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草者 | 酒同凯 | 验证专员 |  |  |
| 审查者 | 顾星星 | 设备验证主管 |  |  |
|  | 蔡明兴 | 工程部经理 |  |  |
|  | 金卫东 | 合成车间主任 |  |  |
|  | 程研昕 | 质量保证部经理 |  |  |
|  | 李加东 | 生产技术部副经理 |  |  |
|  | 周建伟 | 生产技术部技术经理 |  |  |
|  | 曹聪 | EHS经理 |  |  |
|  | 汤琦 | 生产管理负责人 |  |  |
| 批准者 | 王燕 | 质量管理负责人 |  |  |

# 2 综述

## 2.1 背景

上海朝晖药业有限公司（以下简称朝晖药业）为生产要求，需要购置气流粉碎机一台，安装于原料药车间。

## 2.2 目的

该文件旨在说明朝晖药业气流粉碎机在生产能力、设备、控制系统、文件、服务培训等方面的最低限度的要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计、制造标准、功能。该URS在移交给供应商之后，供应商应在满足本需求的前提下，提供卖方能够达到的更高标准、功能和高质量设备及服务。本需求还将用作今后设备验证确认的基础。

## 2.3 范围

该URS适用于朝晖药业新购置的气流粉碎机。本文件将作为供应商对气流粉碎机进行加工制造的基础，同时包括了文件系统、安装、运输等相关责任的要求。并且该URS将作为设备招标、采购、设计、构造、安装和确认过程中必需的参考文件。

# 3 职责

供应商负责根据本URS提供气流粉碎机正常运行所必需的所有设备和装置。供应商也负责保证其正常安装、调试、运行验证等工作。

朝晖药业负责对本URS的起草审核批准。

# 4 法律法规及其他参考文件

  - 《药品生产质量管理规范》（2010年版）及其附录；

  - 《GMP实施指南》2010版；

  - 《中华人民共和国药典》2010版；

  - 《URS管理规程》SMP-04-032；

# 5 设备技术要求

系统/设备，应符合以下规定，但并不限于。供应商应对本URS做出响应，不能满足的条款，请在备注栏写出原因，能满足的请在备注栏打√。

## 5.1 工作原理

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺流程： 开启设备，将物料加入粉碎料斗，物料经震动下料及气流作用进入粉碎腔，使物料经气流冲击、摩擦及物料间彼此冲击而获得粉碎，粉碎好的物料在气流的作用下进入收集器。 | 必需 |  |

## 5.2设备能力和主要工艺要求

| 编号 | 要求 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备数量：一台气流粉碎机 | 必需 |  |
| 2 | 气流粉碎机设备产能要求：不低于20kg/h； | 必需 |  |
| 3 | 可以达到物料的粉碎要求；粉碎过程中，设备内腔不会因药物颗粒坚硬受损。 | 必需 |  |
| 4 | 气流粉碎设备料盒容积：5~10L；设备进料尺寸：≤1mm；出料细度：D90：10um-15um | 必需 |  |
| 5 | 气流粉碎设备耗气量：6m3/ min；压力：6-8㎏， 粉碎温度范围：15~20℃； | 必需 |  |
| 6 | 气流粉碎机腔体密封性好，粉体无泄漏；进出料装置设计合理，操作方便。 | 必需 |  |
| 7 | 气流粉碎设备有气控箱，操作面板为手动人工操作方式； 有压力显示、控制阀、振动加料器电压显示及控制； | 必需 |  |

## 5.3设备整体要求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计、制造、材料、所有部件的供应以及配置要求应达到2010新版GMP的最新标准。 | 必需 |  |
| 2 | 腔体内表面应进行机械抛光，内部及管道内部应光滑平整，无死角，便于清洁，拆卸和维修，不得有难以清洁的卫生死角。 | 必需 |  |
| 3 | 设备外观表面应光洁，不得有划伤、锤印痕迹及凹凸不平等现象，电焊部位焊缝完整，并经表面处理与外围外观、颜色相近，不得有明显焊点。 | 必需 |  |

## 5.4 控制系统要求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气流粉碎设备有气控箱，操作面板为手动人工操作方式；有压力显示、控制阀、振动加料器电压显示及控制； | 必需 |  |
| 2 | 震动下料频率可调。 | 必需 |  |
| 3 | 总气压、进料气压、粉碎气压可调，并有压力显示。 | 必需 |  |

## 5.5材质要求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气流粉碎设备研磨的主体材料应为316L材质，其他所有同药品直接接触的部位应用316L不锈钢材料制造，并要提供第三方材质证明 | 必需 |  |
| 2 | 与药品有直接接触的金属期间材料应使用SUS316L不锈钢材料；非金属部件使用聚四氟乙烯/硅橡胶等GMP认可的无毒材料。 | 必需 |  |
| 3 | 气流粉碎设备垫圈、密封圈和O型圈等采用食品级材料制作；且在正常使用情况下,不容易破损及破损后不产生脱落性颗粒，而且要易于拆卸和组装。 | 必需 |  |

## 5.6电气要求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用3项5线制或单项3线制电源，220/380V，50HZ；可以直接连接压缩空气 | 必需 |  |

# 6 安全要求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气流粉碎机备噪音标准：距离设备1m远的噪音在70 db以下。 | 必需 |  |
| 2 | 用于电气安装和使用的设备控制箱应该服从相关行业标准。 | 必需 |  |
| 3 | 电路控制系统应安全可靠、动作准确，各电器接头、接线端子应联接牢固并加以编号； | 必需 |  |
| 4 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计需符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 |  |
| 5 | 设备要求设有过载保护装置。当设备出现过载，或出现异常状况时应报警并立即停机，并在所有转动部分采取适当封闭措施或互锁装置。 | 必需 |  |
| 6 | 设备应有清晰醒目的操纵、润滑、防烫等安全警示标志，在所有外部表面发热的部分贴有明显的警示标识。 | 必需 |  |
| 7 | 设备应紧急停止按钮，在设备操作控制屏上、电控柜等关键部位设置，一旦按下紧急停止按钮，设备上所有转动部件停止，在急停按钮没有恢复之前，设备将无法启动。 | 必需 |  |
| 8 | 设备边缘应该光滑，没有潜在尖角伤及操作员工。设备在使用过程中无变形。 | 必需 |  |

# 7安装和运输要求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按需方指定地址交货。 | 必需 |  |
| 2 | 乙方应使用可靠的包装形式，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必需 |  |
| 3 | 运输周期应包含在供货期内，供方负责运输，并承担运输费用及相关保险费用。 | 必需 |  |
| 4 | 设备到货后，不需在现场拼接，是可直接使用的。 | 必需 |  |
| 5 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，机器到货清单必须详列每件装箱内容物。 | 必需 |  |

# 8 文件及验收要求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商所提供的文件需要与执行和设计约束的一致。 | 必需 |  |
| 2 | 设备制作前需提供设备图纸以及外购件清单经甲方确认； | 必需 |  |
| 3 | 提供每台设备的检验合格证明文件； | 必需 |  |
| 4 | 所有仪表提供校验证书； | 必需 |  |
| 5 | 提供316L、304不锈钢材质证明、不锈钢材质证明及其它所有直接/间接与产品接触部件的材质一览表、材质证书； | 必需 |  |
| 6 | 提供FAT，SAT，DQ、IQ、OQ、PQ文件 | 期望 |  |
| 7 | 提供设备结构原理图、就位安装图（包括管路、电器连接及相关要求）、备品配件清单。 | 必需 |  |
| 8 | 提供操作维护手册两套 | 必需 |  |

# 9 服务与维修要求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期限1年，质保期自调试运转正常并签订调试合格报告之日起计算，质保期外终身有偿服务，配件价格不得高于投标报价的折扣价； | 必需 |  |
| 2 | 质保期内，乙方保证在接到甲方的维修通知72小时内派人到场完成调换或维修工作，并承担所有费用。 | 必需 |  |
| 3 | 供应商应在设备确认及工艺验证过程中提供技术支持。 | 必需 |  |
| 4 | 供应商应为业主指派的设备操作维修及工艺管理人员进行全面培训，完全熟悉设备的操作、维修、保养方面的所有内容。 | 必需 |  |
| 5 | 供应厂商应免费对买方工厂的操作、维修人、技术人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，至能完全操作自如后，才能验收。 | 必需 |  |

# 10术语

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| URS | 用户需求标准 |
| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| DS | 设计标准 |
| FS | 功能标准 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |
| SOP | 标准操作规程 |

附件1-1

投 标 书

致：（招标人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  份：

1．投标一览表

2．投标分项报价表

3．技术规格偏离表

4．商务条款偏离表

5．按招标文件投标须知和技术规格要求提供的有关文件

6．资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起 （有效期日数）个日历日。

5．投标人同意投标人须知中第15.7条款关于没收投标保证金的规定。

6．根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                        传真

电话                        电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

附件1-2

开标一览表

投标人名称：                     国别/城市/地区：                招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量（台） | 制造商名称 | 投标总价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

注： 除投标文件中应有此表外，还应单独打印一份，密封于信封（密封处盖章），并独立于投标文件提交。

附件1-3

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量（台） | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |

投标人代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

附件1-4

设备/设施/服务（投标物）技术描述

| 设备/设施/服务名称： |  |
| --- | --- |

投标人代表签字

注：此表是供应商对投标物各种优缺点的评价

附件:1-5

技术规格响应/偏离表

| 技术需求描述 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值

附件1-6

商务条款响应/偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

附件1-7

同类设备/设施/服务（投标物）其他现有客户名单

| 序号 | 客户名称 | 客户描述 | 设备/设施/服务内容 | 标的价值 | 售出年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：此表格的填写要属实，不得弄虚作假，不得填写与本招标的物不同的客户。另外，再谈的项目不算作现有客户。

附件1-8

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

见证人签字

见证人姓名和职务

见证人单位名称

见证人地址

附件1-9

资格声明

致：（招标人）

为响应你方       年     月     日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供货物需求一览表中规定的（货物品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

（1）由（制造商名称）为提供（货物品目号和名称）的授权书1份正本，  份副本，我方代表该制造商并受其约束（投标人是代理的贸易公司是填写）。

（2）我方和制造商的资格声明，各有1份正本，  份副本。

（3）下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（制造商或贸易公司）的         授权签署本资格文件的

名称                                 签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                签字

邮编                                电话

附件1-10

各种企业资质文件

| 名称 | 文件 |
| --- | --- |
| 营业执照 |  |
| 组织机构代码证 |  |
| 税务登记证 |  |
| 其他各种资质文件 |  |