用户需求文件

| 文件名称：固体制剂车间装盒机用户需求 |
| --- |
| 文件编号：URS-2018-SC-008 |
| 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| 起草人 | 固体制剂车间 |  |  |
| 审核人 | 固体制剂车间 |  |  |
|  | 维保部 |  |  |
|  | 生产部 |  |  |
|  | 采购部 |  |  |
|  | 质量保证部 |  |  |
| 批准人 | 质量管理负责人 |  |  |

江 苏 黄 河 药 业 股 份 有 限 公 司

目 录

一、背景概述	1

二、目的	1

三、适用范围	1

四、人员及职责	1

五、参考法规和标准	1

六、缩写和定义	1

七、用户需求	2

八、偏差及变更	6

九、修订历史	6

# 一、背景概述：

自动装盒工序是固体制剂生产过程中重要工序之一。目前，我公司固体制剂车间装盒机有8台，现拟通过选型，增加一台自动机工装盒机用于车间包装线装盒操作。

# 目的：

制定本用户需求，概括性的描述对自动装盒机的选型要求，包括设备原理、技术参数、设备性能、供方服务等，保证采购的设备符合相关法规和生产的需求，同时为后续设备验收、设备确认提供文件性的参考资料，建立完善的设备文件管理体系。

# 适用范围：

本URS适用于本次对自动装盒机的选型要求。

# 人员及职责：

4.1生产部：依据生产需求、法规要求起草设备选型URS；并跟踪设备选型、采购的进行；

4.2维保部：审核生产部提交的URS，并确认设备的工程相关需求；执行经批准后的URS，对市场上的设备进行选型，与采购部沟通采购事宜；

4.3采购部：审核URS，依据经批准的URS和经确定的设备型号，采购设备；

4.4质量保证部：审核URS，确认其法规符合性；监督设备选型各阶段的进行，对URS执行各阶段的变更、偏差进行管理；

4.5质量管理负责人：负责URS的批准工作，确保既定的URS法规符合性和适用性；对URS执行的各阶段做最终管理决定。

# 参考法规和标准：

所供应的设备(系统)必须符合以下适用的法规和标准但并不限于：

5.1法规

《药品生产质量管理规范》（2010年修订）

5.2国家、行业标准

《JB20067-2005 制药机械符合药品生产质量管理规范的通则》

《GBZ 1-2002 工业企业设计卫生标准》

5.3安全标准

《GB5226.1-2002/IEC60204-1机械安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》

# 缩写和定义：

| 缩写 | 全称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| URS | User Requirement Specification | 用户需求标准 |
| FS | Function Specification | 功能标准 |
| DQ | Design Qualification | 设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Testing | 工厂接收测试 |
| IQ | Installation Qualification | 安装确认 |
| OQ | Operation Qualification | 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification | 性能确认 |
| GMP | Good Manufacturing Practices | 药品生产质量管理规范 |
| QA | Quality Assurance | 质量保证 |
| SOP | Standard Operating Procedures | 标准操作规程 |
| EHS | Environment – Health- Safety | 环境、健康、安全 |

# 七、用户需求：

7.1 URS01：产品特性需求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01-01 | 全自动装盒机生产线一条，能手工上板，必要时可与压塑机连接，配备在线检重秤、透明膜裹包机，实现自动装盒、缺陷盒剔废、透明包装膜包裹等三大功能。整条包装线长宽尺寸不超过10.5×2.8m | 必需 |

7.2  URS02：系统能力和主要工艺要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需／期望 |
| --- | --- | --- |
| URS02-01 | 设备数量：1台全自动装盒机，能实现铝塑板或枕式包装袋的包装。 | 必需 |
| URS02-02 | 稳定生产能力：220盒/分钟以上。 | 必需 |
| URS02-03 | 设备连续运行时间不低于6小时/天。 | 必需 |
| URS02-04 | 装盒机前端人工上板，装盒后经在线称重，后端与三维包装机进行对接。装盒机实现自动开盒、装塑封袋/铝塑板、装说明书及封口的功能，能稳定连续自动运行不需人工干预。 | 必需 |
| URS02-05 | 所有接触产品的金属表面须确保不脱落、不渗漏，耐腐蚀，易清洁，表面光滑，易于清洁，并要提供有效的材质证明书。 | 必需 |
| URS02-06 | 所有焊件要抛光达到< 1.2 µm，并适当钝化。 | 必需 |
| URS02-07 | 所有焊接处要打磨抛光圆滑，无明显连接处。 | 必需 |
| URS02-08 | 能实现在需方指定的包装品种和包装规格（每盒装入板数）切换，切换的时间控制在1小时以内。 | 期望 |
| URS02-09 | 具有自动折叠说明书（说明书长度28cm内可1-4折任意调节）、具有打印批号、有效期及生产日期功能，批号位数根据用户需求可调。 | 必需 |
| URS02-10 | 具有缺料，缺书，缺盒报警功能和卡盒自动停机保护机器的功能。 | 必需 |
| URS02-11 | 采用模块式结构，多种规格互换，不需更改模具，减少操作人员的劳动强度，品种更换设备调节时间≤2h。 | 期望 |
| URS02-12 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有漏油和过高温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。操作屏和变频器采用西门子或同等国际知名品牌。 | 必需 |
| URS02-13 | 说明书、小盒落入指定容器，方便查看，易于清理。 | 必需 |
| URS02-14 | 设备设置急停开关，且急停开关应设置在易于操作的位置。 | 必需 |
| URS02-15 | 具有说明书和药板入盒检测装置，并能实现缺说明书、缺板及缺药盒的剔废。 | 必需 |
| URS02-16 | 每个阀门或按键都要贴标处理。标记要和在部件清单，图面和手册中的相一致。 | 必需 |
| URS02-17 | 机械零件润滑点在机器上、图纸上标出。操作手册上说明润滑周期、润滑油的型号。 | 必需 |
| URS02-18 | 具有权限分级功能，可设定多级用户（三级及以上），每个用户可设定密码并定期更改，每级用户拥有不同的权限。厂家需提供各级用户权限的列表。操作员权限为查看、生产控制，班长权限最起码包括参数设置、生产控制、数据备份，数据查看等，管理员权限为用户设置、数据清除。 | 期望 |
| URS02-19 | 装盒机后端连接在线检重秤，品牌型号：梅特勒XS2，能实现包装后小盒的称重和剔废。剔废的小盒落入固定容器内便于收集。 | 必需 |
| URS02-20 | 在线检重秤后端连接透明膜裹包机，品牌型号：临沂齐润BZT-Z450J，能根据客户的需求进行各种规格的透明膜裹包。 | 必需 |
| URS02-21 | 整条包装线自动联动，某台设备出现故障不会影响其它设备的正常运行，不会造成整条包装线的堵塞。 | 必需 |

7.3 URS03：清洁要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需∕期望 |
| --- | --- | --- |
| URS03-01 | 设备表面及内部便于清洁，无清洁死角。 | 必需 |
| URS03-02 | 设备与厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易于维护保养。 | 必需 |
| URS03-03 | 设备电缆和辅助管线配备洁净管外套，易于清洁。 | 期望 |
| URS03-04 | 必须符合2010版GMP要求；所有连接点表面光滑，无裂缝，所有焊接点必须与周围部位平整连接，无裂缝/缺口，以提高设备的可清洁性 | 期望 |
| URS03-05 | 所有设备外部部件的螺栓，螺母都要螺盖或螺帽。 | 期望 |
| URS03-06 | 机器运行过程中意外落下的物料，都必须直接落入制定容器内。 | 期望 |

7.4 URS04设备安全要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需／期望 |
| --- | --- | --- |
| URS04-01 | 在设备功能失调或失灵时，配套装置应该具有必要的保护设施来保证设备和产品处于安全状态。 | 必需 |
| URS04-02 | 紧急停车装置应安装在操作工易接触的部位。 | 必需 |
| URS04-04 | 所有旋转部份要有安全罩，易伤害的部位要有警示标识。 | 必需 |
| URS04-05 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 必需 |
| URS04-06 | 设备满载运行时噪音≤75db(A)。 | 必需 |
| URS04-07 | 全自动装盒机的盖与限时开关要互锁。 | 期望 |
| URS04-08 | 所有线缆均有标号并有线路连接图。 | 期望 |
| URS04-09 | 所有电缆终端应有相应标记。 | 必需 |
| URS04-10 | 设备符合国家安全环境保护的法规、法律及GMP有关要求。 | 必需 |
| URS04-11 | 设备上应有醒目的操作、润滑、防烫等安全警示标志。 | 期望 |

7.5  URS05：控制系统要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS05-01 | 设备控制板必须提供简单易懂的人机界面。 | 必需 |
| URS05-02 | 从设备导出的电缆，空气管等由供应商提供。其控制电缆、动力电缆的铺设安装由设备供应商完成。 | 必需 |
| URS05-03 | 供应商要提供设备维护使用的特殊工具。 | 期望 |
| URS05-04 | 各种线路用永久性标示清晰标记。 | 期望 |

7.6  URS06：文件要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS06-01 | 功能设计说明（FS）包括的主要部件、仪器仪表、电气元件等配件清单，包括具体功能、规格型号、数据表、设备的示意图。 | 期望 |
| URS06-02 | 生产此设备的资质。 | 必需 |
| URS06-03 | 出厂检测报告、合格证。 | 必需 必需 |
| URS06-04 | 设备的操作手册内容应包括：机器的电器原理图和安全保护装置工作原理以及安装、调试、操作、调整及维护文件。 | 期望 |
| URS06-05 | 设备在设计、制造、安装、调试和验收阶段应该分别提供符合GMP要求的FAT、校正、SAT（IQ/OQ）文件，按照药品生产管理规范设计、构造。如果不能全部提供相关文件，应指导、配合需方完成符合法规的文件。 | 期望 |

7.7  URS07：对供应商要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS07-011 | 供应商具有生产此类设备的资质及证明材料。 | 必需 |
| URS07-02 | 供应商可提供安装、调试、培训等技术支持，负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度，由双方人员认可，费用由供应商自理。 | 期望 |
| URS07-03 | 供应商具有良好的生产环境。 | 必需 |
| URS07-04 | 拥有同类设备的厂家对供应商的反映良好。 | 必需 |
| URS07-05 | 供应商的合同履约能力。 | 必需 |
| URS07-06 | 供应商必须熟知GMP对设备的要求，长期提供GMP认证技术支持服务。 | 期望 |
| URS07-07 | 响应URS，在收到URS后一周内回复。 | 必需 |

7.8  URS08：服务与维修要求

| 需求编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-01 | 设备在设计、制造、安装、调试和验收阶段应该分别提供符合GMP要求。的FAT、校正、SAT（IQ/OQ）文件，按照药品生产管理规范设计、构造。 | 必需 |
| URS08-02 | 机器到货拆箱时供应商必需陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
| URS08-03 | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应予15天内完成安装,试车完毕，机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 期望 |
| URS08-04 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试机。 | 必需 |
| URS08-05 | 试车期间若该机器始终无法生产出符合工艺要求的产品，供应商需无条件免费收回该机器，其运费、装箱费用由供应商负责、退回机器合同订立的全部款额。所有附件调试完成之日起6个月内不能出现故障（易损件除外、人为因素除外）。 | 必需 |
| URS08-06 | 供应商应在设备确认及工艺验证过程中提供技术支持。 | 期望 |
| URS08-07 | 应证明用户需要的生产能力是设备的最合适的生产能力。 | 期望 |
| URS08-08 | 供应商应为业主指派的设备操作维修及工艺管理人员进行全面培训，完全熟悉设备的操作、维修、保养方面的所有内容。指导我方有关机械相关人员，就机器构造详加解说及教导有关维修保养方法及注意事项。 | 期望 |
| URS08-10 | 随机提供不少于一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单。 | 期望 |
| URS08-11 | 对易损件及加工周期长的零件，主要电气元件，外购件保证有足够的库存，并能一周内到货。 | 期望 |
| URS08-12 | 公司发出维护要求后，省内24小时/省外48小时内派相关服务工程师到现场进行维护。 | 期望 |
| URS08-13 | 在供户协助下完成首批产品生产，并达到接受标准后，本机保修期限为1年，有效日为安装试车完成验收日起。 | 必需 |

# 八、偏差及变更：

8.1变更：URS需求文件内容不得随意更改或违反该URS内容执行；供应商对本URS所规定的各项内容（“期望”项除外）若需改动，均需书面形式提出并取得江苏黄河药业股份有限公司的同意，否则应按本URS定义的内容实施，提出的书面形式文件应附入该URS需求文件中。

变更：

8.2偏差：本URS在实施过程中若出现偏差，应详细记录过程中所出现的偏差，偏差产生的原因及解决方法，并按偏差处理管理规程处理，并评估不会对设备造成影响，URS需求文件方可进入下一步骤。

偏差：

# 九、修订历史：

| 版本号 | 生效日期 | 修订内容简述 |
| --- | --- | --- |
| 00 |  | 首次编写 |