上海朝晖药业有限公司

分托、贴标、入托一体机采购项目

招标文件

招标编号：ZH-GCSB-054

上海朝晖药业有限公司

2019年1月

目        录

第一章 			投标邀请

第二章       投标资料表

第三章       商务条款资料表

第四章       评标标准

第五章       货物需求一览表及技术规格

第一章  投 标 邀 请

（项目编号：ZH-GCSB-054）

日期：2019年1月18日

上海朝晖药业有限公司对下列货物及伴随服务进行公开竞争性招标，现邀请合格的投标人参加投标。

1、货物的名称、数量及主要参数：

货物名称与数量：分托、贴标、入托一体机采购项目

主要参数：详见招标文件第五章

2、招标发出文件的地点：

上海朝晖药业有限公司

地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号    邮编：201908

联系人：王鹏

电话：+86-18752614682

E-mail：wangp@zhpharma.com

收款单位：上海朝晖药业有限公司

开户银行：农行宝山区罗店支行

帐号：034897-00040007379

3、投标开标时间：2019年2月13日上午9：30（北京时间）

4、开标地点：上海朝晖药业有限公司

地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号

第二章  投标资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |
| 1 | 招标人名称：上海朝晖药业有限公司 |
|  | 项目名称：分托、贴标、入托一体机采购项目 |
|  | 项目编号：ZH-GCSB-054 |
|  | 招标编号：ZH-GCSB-054 |
| 2 | 招标人名称：上海朝晖药业有限公司 地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号 联系人：王鹏 电话：+86-18752614682 E-mail：wangp@zhpharma.com |
| 3 | 合格的投标人： 凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区（以下简称“合格来源国/地区”）的供货人均可投标。 |
| 4 | 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。 |
| 二、招标文件 |
| 5 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的均可能导致其投标被拒绝。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 6 | 投标语言：中文和/或英文。如有冲突以中文为准。 |
| 7 | 按照附件1中的要求，进行投标文件的制作 |
| 8 | 除没有修改过的印刷文献外，投标文件应由投标人法定代表人或其授权人代骑缝签字盖章，否则视为标书无效。 |
| 四、投标保证金的要求 |
| 9 | 招标人要提保证供货物正常、连续地使用所必须的备品备件（含易损件、专用工具）清单、货源和现行价格。 |
| 10 | 投标保证金金额：人民币壹万元整。支付保证金后方为报名成功。合同签订后转为履约保证金。 |
| 11 | 投标保证金支付形式：银行转账（其他形式不予接受）、银行保函 |
| 12 | 投标保证金有效期：自开标之日起120天内保持有效。 |
| 五、投标文件的递交 |
| 13 | 投标文件在递交之前应密封完整，密封条处应该有公司公章。同时保证标书的完好。若因密封破损导致的其他问题的产生，其责任由各投标方自负。 |
| 14 | 投标书递交地点：上海朝晖药业有限公司 地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号 邮编：201908 |
| 15 | 投标邀请的标题：分托、贴标、入托一体机采购项目 |
| 16 | 网上上传标书截止日期和时间：2019年2月12日下午16:00（北京时间） |
| 17 | 投标文件分数：正本的份数：1份；副本的份数：2份 |
| 18 | 投标有效期：自开标之日起90天 |
| 五、开标和评标 |
| 19 | 开标日期和时间：2019年2月13日上午9：30（北京时间）（备注：带好密封好的标书） 开标地点：上海朝晖药业有限公司 地址：中国 上海市 宝山区 抚远路2151号 |
| 20 | 评标方法：综合评标价法 |

第三章 商务条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价组成： 提供货物的品牌及组价； 报货物运至项目现场的内陆运输、保险和伴随货物交运的有关费用； |
| 2 | 付款方式： （1）人民币付款进度：合同签订后预付30%，验收合格后支付60%，一年质保期满支付10%。 （2）人民币付款方式：银行承兑汇票。 |
|  | 交货： （1）合同生效后90天内交货； |
| 3 | 质量保证： 设备验收合格后质保期一年 ，终身提供设备维护服务 在设备使用寿命内，供应商应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 特别需要提供的备件：重要部位的易损部件。 |
| 4 | 发票类型： 16%增值税专用发票。 |

第四章 评标标准

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 本次招标采用综合评分法进行评审。评标委员会根据投标人的方案、产品报价的合理性、系统设计的完整性、招标文件的响应性、企业资信及企业业绩等方面的因素进行综合评标。根据各评标委员会成员独立打分的结果，进行评标排序，并确定中标候选人。 |
| 2 | 价格评审（满分40分） 计算公式如下： An报价得分=40-(An-A最低)/A最低分×100，如为负值，按0分计算； 其中A1，A2，……An------各投标人有效投标价， n------有效投标价数量。 |
| 3 | 商务条款评审（满分20分），其中： 投标文件的符合有效性，满分4分 付款响应，满分5分 售后服务，满分5分 企业整体实力，满分2分 投标方可给予的其他优惠条件，满分4分 |
| 4 | 技术评审（满分40分），其中： 设备的技术指标是否全部响应，满分10分 设备的设计是否考虑工艺及法规要求的合理性，满分10分 设备是否有较高的性价比，满分10分 设备主要性能指标对比，满分10分 |

第五章       服务需求一览表及技术规格

# 1 综述

## 1.1 背景

目前我司注射剂车间产品瓶身标识采用印字方式，设备为分托、印字、入托一体机。该设备在安瓿瓶身印产品名称、规格、生产日期信息，存在一定的字迹模糊、易擦除风险，现考虑将印字方式改为贴标方式。

基于上述实际情况，本次注射剂车间拟采购一台分托、贴标、入托一体机。

## 1.2 目的

该文件旨在说明本公司注射剂车间分托、贴标、入托一体机设备、文件、服务培训等方面的最低限度的要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计、制造标准、功能。该URS在移交给供应商之后，供应商应在满足本需求的前提下，提供卖方能够达到的更高标准、功能和高质量设备及服务。本需求还将用作今后设备确认的基础。

## 1.3 范围

本文件的范围涉及到了本公司对该套系统的最低要求，供应商应将招标文件作为详细设计以及报价的基础。供应商在设计、制造、安装时必须要按照招标文件来执行。按照行业规范要求和本文件需求，进行本次设备安装，调试以及验收，同时包括了文件系统、安装、运输等相关责任的要求。并且该URS将作为设备招标、采购、设计、构造、安装和确认过程中必需的参考文件。

# 2 职责

供应商负责根据本URS提供分托、贴标、入托一体机正常运行所必需的所有设备和装置。供应商也负责保证其正常安装、调试、运行、确认等工作。

上海朝晖药业有限公司负责对本URS的起草、审核、批准。

# 3 参考文件

-《药品生产质量管理规范》2010版；

-《药品生产质量管理规范实施指南》2010版；

-《URS管理规程》SMP-04-032；

-《电气安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96》。

# 4需求

系统/设备，应符合以下规定，但并不限于以下规定。供应商应对本URS做出响应，不能满足的条款，请在备注栏写出原因，能满足的请在备注栏打√。

## 4.1总体需求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流程：上料→分托→打印、贴标→标签内容检测→漏贴检测→剔废→入托，要求分托、贴标、入托一体机结构，共用一套设备操作控制系统 | 必需 |  |
| 2 | 设备数量要求：1台分托贴标入托一体机，5ml规格5支装稳定生产能力为≥500支/分钟、100托/分钟 | 必需 |  |
| 3 | 可适用于1~20ml不同规格的玻璃安瓿瓶贴签。为实现更换产品简单快捷，输送线链条辊轮无需更换。设备现需配套规格件为5ml | 必需 |  |
| 4 | 只需一人操作即可，工作时立式进料，之后进行卧式贴标，完成贴标的药品通过入托装置完成入托 | 必需 |  |
| 5 | 供方负责与后端现有装盒机的连线 | 必需 |  |

## 4.2工艺需求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用喷墨打印方式，标签信息清晰、不易擦除 | 必需 |  |
| 2 | 贴标平整、服贴、美观 | 必需 |  |
| 3 | 设备能与后端装盒机顺畅联机 | 必需 |  |

## 4..2操作和功能需求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分托、上料需求 |
| 1 | 分托平稳顺畅无卡滞现象，输送塑托时要求不卡住或重叠 | 必需 |  |
| 2 | 分托机带储料仓，至少能够满足5分钟分托要求 | 必需 |  |
| 3 | 满足塑托86*102（5ml*5支）大小要求，另供方需提供最大、最小可分塑托尺寸 | 必需 |  |
| 4 | 塑托符合要求时（边缘整齐、无破损），出托必需一次一只 | 必需 |  |
| 5 | 设备可自动检测下瓶量给托，无托自动报警停机 | 必需 |  |
| 6 | 预留与上游灯检机自动联线的可能 | 必需 |  |
| 7 | 安瓿上料平台高度适中，不低于5分钟的上料缓冲 | 必需 |  |
| 贴标需求 |
| 1 | 贴标段包括标签打印、贴标、打印检测、漏贴检测、剔废功能 | 必需 |  |
| 2 | 贴签为不干胶纸质或透明标签，可打印区域尺寸：（以甲方提供样品为准），可打印范围适用1~20ml安瓿瓶标签打印 | 必需 |  |
| 3 | 贴标位置：（以甲方提供样品为准） | 必需 |  |
| 4 | 安瓿瓶尺寸：（以甲方提供样品为准） | 必需 |  |
| 5 | 贴标精度：≤±0.5mm(未计被贴物及标签误差)，标签平整光滑无褶皱 | 必需 |  |
| 6 | 适用标签：不干胶单排纸质或透明标签，标签卷内径76mm左右，最大标签卷外径考虑400mm(必要时可配置动力松卷机构)，标签底纸宽度16—80mm（以甲方提供样品为准） | 必需 |  |
| 7 | 送签长度准确，运行过程中不会出现标签跑偏情况，无断标现象发生，标签使用完毕或断标需能够自动报警停机 | 必需 |  |
| 8 | 采用惠普喷墨打印，墨盒需为通用型，非定制 | 必需 |  |
| 9 | 打印内容：在标签上打印批号（数字+字母）、生产日期、有效期至等信息，以甲方提供样品为准 | 必需 |  |
| 10 | 打印要求：打印准确、完整、清晰，在打印范围内 | 必需 |  |
| 11 | 设备任何情况出现停机，应能自动将贴标处的安瓿贴标完成，避免重新启动后出现漏贴、双标签等情况，停机后重新启动应不需要做取瓶等额外动作 | 必需 |  |
| 12 | 采用无级变速控制，输送改变，贴标自动调整，不需移动贴标电眼等其它动作 | 必需 |  |
| 13 | 具备数据统计、显示功能，至进行合格品数、不合格品数统计，设备运行速度可实时显示 | 必需 |  |
| 14 | 可以实现不同瓶数的入托，且调整方便，只需要在人机上输入需要入托的的数量即可 | 必需 |  |
| 打印检测、漏贴检测需求 |
| 1 | 打印检测方式：采用视觉成像检测 | 必需 |  |
| 2 | 检测内容：打印内容是否准确、完整以及是否在打印区域内（缺字、字迹不清、漏打印） | 必需 |  |
| 3 | 打印质量检测准确性100% | 必需 |  |
| 4 | 漏贴标检测采用视觉成像检测，检测准确率100% | 必需 |  |
| 剔废需求 |
| 1 | 具有剔废装置，正压式剔废 | 必需 |  |
| 2 | 能够剔除漏打印、打印不清晰、光瓶，剔废准确率：100% | 必需 |  |
| 3 | 剔废不损坏产品，具有剔废产品收纳装置 | 必需 |  |
| 入托需求 |
| 1 | 入托平稳无碎瓶、歪瓶入不进现象发生，可靠率大于99.9% | 必需 |  |
| 2 | 采用伺服电机或其它可靠方式进行分瓶入托 | 必需 |  |
| 3 | 无托不下瓶，无瓶不出托，托缓冲量大时自动检测不下托 | 必需 |  |
| 4 | 有入托与绞龙下瓶联锁装置，后端堵瓶绞龙不下瓶 | 必需 |  |
| 5 | 增加装盒机堵托检测光电开关，安装于装盒机前段输送带上，装盒机堵托，则贴标机停止运行，此开关可手动关闭 | 必需 |  |
| 其他需求 |
| 1 | 生产出的成品不得有瓶体磨花，出现裂纹等现象 | 必需 |  |
| 2 | （板链）输送带应平整牢固，无塌陷、跑偏等情况，并配有5-10块配件 | 必需 |  |
| 3 | 设备的平面布置和设计必须按用户现有的场地条件，不能影响用户现有厂房的结构，同时应做到尽量的结构紧凑，布局合理。设计图纸和安装图纸应提供。设备的整体布局图需需方确认 | 必需 |  |
| 4 | 设备应能满足连续两班运转（即连续运行应不低于16小时）。每周不少于6天 | 必需 |  |
| 5 | 设置至少三级密码保护操作权限（操作人员权限，管理人员权限，系统管理员权限），分别对应设备操作、参数设置、权限账户管理，账户密码为“大小写字母+数字”组合，长度至少为8位，操作人员、管理人员账户至少可设置20个 | 必需 |  |
| 6 | 可以建立产品规格，并调用产品规格 | 必需 |  |
| 7 | 需要调节的位置须有标尺，方便调节 | 必需 |  |
| 8 | 贴标机自动控制所有关键参数，可自动检测故障，并在显示屏有明确的故障提示，具有自动停机报警功能 | 必需 |  |
| 9 | 设备棱角需要打磨光滑 | 必需 |  |
| 10 | 自控系统预留至少PLC输入/输出接点（各10个），PLC软件程序提供免费升级 | 必需 |  |
| 11 | PLC、软件程序必须有备份，预防PLC、软件程序损坏程序丢失 | 必需 |  |
| 12 | 应有准确的计数功能，显示生产总量、剔废总量等信息 | 必需 |  |
| 13 | 控制系统遇意外停机时，在重新启动后应能恢复到生产前的原始状态，自动保存意外停机前的原始数据，不得出现数据丢失，可以查看前期数据，并能正常运行 | 必需 |  |
| 14 | 设备必须设计有全自动运行模式和半自动/手动运行模式，可以根据用户需要灵活切换程序 | 必需 |  |
| 15 | 设备的故障信息应显示在显示屏上 | 必需 |  |
| 16 | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器 | 必需 |  |
| 17 | 各设备电、气未达到设备要求时具有报警停机功能，出现卡瓶时，前道工序能自动停机 | 必需 |  |

## 4.3材质、品牌需求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有设备外观应平整光洁，外露结合面的边缘应整齐，无明显划痕和凹凸现象。（增加外表面处理方式的要求，如亚光、拉丝、喷砂等） | 必需 |  |
| 2 | 设备表面采用304不锈钢制成，并提供相关材质证明。设备表面所有紧固件都应为不锈钢材质。所有的焊接口进行抛光处理。电缆必须有编号，有穿管保护。设备台面方便清洁 | 必需 |  |
| 3 | 主要轴承选用进口著名品牌，如SKF、NSK等 | 必需 |  |
| 4 | 主要控制元件及零部件采用国内外知名品牌，PLC及触摸屏为知名品牌，其余电气品牌不低于施耐德 | 必需 |  |

## 4.4运输与安装需求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按需方指定地址交货 | 必需 |  |
| 2 | 供应商应使用可靠的包装形式，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任 | 必需 |  |
| 3 | 运输周期应包含在供货期内，供方负责运输，并承担运输费用及相关保险费用 | 必需 |  |
| 4 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，带有设备装箱清单。装箱清单必须列出箱内每个物品，物品明细表信息应包含名称、型号、规格、数量、生产厂家等信息及相关技术资料 | 必需 |  |
| 5 | 电气接头、接线端子连接牢固并加以编号 | 必需 |  |
| 6 | 机器旁安装有现场调试的操作按钮，设备供应商应确保设备周围有足够的空间，便于对设备操作、维修 | 必需 |  |

## 4.5公用系统需求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需方提供电源：380V±10%，50Hz三相五线制；220V±10%，50Hz | 必需 |  |
| 2 | 需方提供压缩空气压力：0.6-0.8MPa，设备使用条件需满足需方提供条件 | 必需 |  |
| 3 | 其他公用设施的要求： 供应商应就任何其他公用系统（支持有关设备的操作/系统），提供详细参数清单（现场场地情况等） | 必需 |  |

## 4.6 EHS需求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备具有过流、过压、过载保护、热保护、漏电跳脱装置在设备功能失调或失灵时，配套装置应该具有必要的保护设施来保证设备和产品处于安全状态 | 必需 |  |
| 2 | 设备带有可靠的接地装置 | 必需 |  |
| 3 | 电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者、设备本身以及产品；恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动 | 必需 |  |
| 4 | 设备应紧急停止按钮，在设备操作控制屏上、电控柜等关键部位设置，一旦按下紧急停止按钮，设备上所有转动部件停止，在急停按钮没有恢复之前，设备将无法启动 | 必需 |  |
| 5 | 设备单机运转时，距离设备1m处噪音在80db以下 | 必需 |  |
| 6 | 设备相应部位张贴有安全标识 | 必需 |  |
| 7 | 必须符合《上海朝晖药业有限公司设备EHS要求表》 | 必需 |  |

## 4.7 清洁、消毒需求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角 | 必需 |  |
| 2 | 设备与物料接触部件应结构合理、便于拆装、表面光洁、易清洗，要求清洗的部件及密封垫圈，应便于拆装和清洗 | 必需 |  |
| 3 | 所有需要清洗部件应全部采用快装快卸结构，有精确的装配定位设计，以便于操作 | 必需 |  |
| 4 | 不能拆卸清洗的的部位应采用严密的措施防止粉尘进入，外表面光滑无死角易清洁 | 必需 |  |

## 4.8 文件及验收需求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供方提供所有文件清单，至少包括电气原理图、设备结构图（整体图与分项主要零部件清单）、使用维护说明书等，纸质文件至少提供2份，另需提供电子版本 | 必需 |  |
| 2 | 设备使用到的关键零部件（如PLC、变频器、光电等）需有合格证、说明书等资料 | 必需 |  |
| 3 | FAT方案和报告书，设备发货前需在工厂现场进行FAT测试 | 必需 |  |
| 4 | SAT方案和报告书 | 必需 |  |
| 5 | DQ方案和报告书 | 必需 |  |
| 6 | IQ方案 | 必需 |  |
| 7 | OQ方案 | 必需 |  |
| 8 | PQ方案 | 必需 |  |

## 4.9 售后与服务需求

| 编号 | 要求 | 期望/必需 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护：供应商提供（最低）以下维护指示： 1.所有系统－提供设备供应商维护和操作手册。 2.建议定期检查间隔，磨损点，建议零件清单。 3.提供备品备件清单，提供主要外购部件供应商联系名单。 | 必需 |  |
| 2 | 培训 1. 安装人员现场安装调试后需对操作人员及维护人员进行操作知识培训外，需对操作人员进行基本维护知识培训，对维护人员进行日常维修和周期性养护知识的培训。培训方向可包括：图纸、工艺、操作、设备性能、设备维护及问题解答。 2.如果有任何系统改进，可在定期的基础上，供应商应及时通知。 | 必需 |  |
| 3 | 备件齐全，提供备件清单 1.在设备使用寿命内，供应商应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 2.特别需要提供的备件：重要部位的易损部件。 | 必需 |  |
| 4 | 设备验收合格后质保期一年 ，终身提供设备维护服务 | 必需 |  |
| 5 | 合同生效后90天内交货 | 必需 |  |

附件1-1

投 标 书

致：（招标人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  份：

1．投标一览表

2．投标分项报价表

3．技术规格偏离表

4．商务条款偏离表

5．按招标文件投标须知和技术规格要求提供的有关文件

6．项目方案书

7．资格证明文件

8．IT项目供应商资质调查表

9. IT项目供应商能力调查表

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起 （有效期日数）个日历日。

5．投标人同意投标人须知中第4.10条款关于没收投标保证金的规定。

6．根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                        传真

电话                        电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

附件1-2

开标一览表

投标人名称：                     国别/城市/地区：                招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量（台） | 制造商名称 | 投标总价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

注： 除投标文件中应有此表外，还应单独打印一份，密封于信封（密封处盖章），并独立于投标文件提交。

附件1-3

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量（台） | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |

投标人代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

附件1-4

设备/设施/服务（投标物）技术描述

| 设备/设施/服务名称： |  |
| --- | --- |

投标人代表签字

注：此表是供应商对投标物各种优缺点的评价

附件:1-5

技术规格响应/偏离表

| 技术需求描述 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值

附件1-6

商务条款响应/偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

附件1-7

同类设备/设施/服务（投标物）其他现有客户名单

| 序号 | 客户名称 | 客户描述 | 设备/设施/服务内容 | 标的价值 | 售出年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：此表格的填写要属实，不得弄虚作假，不得填写与本招标的物不同的客户。另外，再谈的项目不算作现有客户。

附件1-8

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

见证人签字

见证人姓名和职务

见证人单位名称

见证人地址

附件1-9

资格声明

致：（招标人）

为响应你方       年     月     日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供货物需求一览表中规定的（货物品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

（1）由（制造商名称）为提供（货物品目号和名称）的授权书1份正本，  份副本，我方代表该制造商并受其约束（投标人是代理的贸易公司是填写）。

（2）我方和制造商的资格声明，各有1份正本，  份副本。

（3）下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（制造商或贸易公司）的         授权签署本资格文件的

名称                                 签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                签字

邮编                                电话

附件1-10

各种企业资质文件

| 名称 | 文件 |
| --- | --- |
| 营业执照 |  |
| 组织机构代码证 |  |
| 税务登记证 |  |
| 荣誉证书 |  |
| 产品代理授权证书 |  |
| 其他相关资质 |  |

附件1-11

| IT项目供应商调查表 公司名称： 沟通人员： 时间： |
| --- |
| 大类 | 小类 | 具体项目 | 记 录 |
| 公司实力与经验 | 公司规模与实力 | 最近一年的经营信息，营收规模 |  |
|  |  | 公司成立年限 |  |
|  |  | 主要涉及的行业 |  |
|  |  | 技术相关性的公司内人员数量、组织架构和分工、经验、人员资质 |  |
|  | 成功案例经验 | 全过程实施的项目数量（从需求分析开始到系统上线维护），并提供客户的具体名称 |  |
|  |  | 是否能安排实地参观 |  |
|  |  | 客户的反馈意见或满意度评价 （侧面了解） |  |
| 品质保证能力 | 过程成熟度/质量认证 | 提供有关质量保障的管理规定和组织 |  |
|  |  | 提供获得的有关质量的资格认证；或过程中其他可以保证服务品质以及客户关系的措施 |  |
| 项目实施方法 | 项目实施方法 | 项目控制方法论是否有 |  |
|  | 项目运作方式 | 项目进行方式、实施周期 |  |
| 优势 | 技术 | 技术优势、亮点（平台架构、负载性能、软件环境、集成能力、数据日志（关系&实时）、移动应用、SAAS） |  |
|  | 方案 | 对解决方案的侧重点及优势 |  |
| 合作方式 | 合作模式 | 可以支持的合作模式 |  |
|  | 合作意愿 | 合作意愿探讨 |  |
| 综述结论 |  |

附件1-12

| IT项目供应商能力调查表 公司名称： 沟通人员： 时间： |
| --- |
| 大类 | 具体项目 | 记 录 |
| 业务能力 | 存储设备的主要运用环境是什么？ |  |
|  | 存储产品对医药行业的解决方案是什么？ |  |
| 产品力 | 存储设备功能模块都有哪些，产品优势 |  |
|  | 针对医药行业特有功能是什么 |  |
|  | 针对存储设备的性能测算方式是什么 |  |
|  | 系统管理模块的易用性及可靠性如何体现 |  |
|  | 在贵司实施的项目中是否有与其他软硬件系统混合架构的案例 |  |
| 实施能力 | 是否有大型项目的实施案例或能力 |  |
|  | 目前专业技术实施工程师的数量和资质？ |  |