如何选购磨刀机

《天铭磨刀机技术指导手册●磨刀机操作规范一》

关键词：磨刀机选购 采购指导 操作规范 磨刀机技术 天铭磨刀机

不买最贵的，只买最合适的。用户如何才能选购到合适的磨刀机设备，是根据需要来决定的。

根据需要磨削的刀片长度、切纸精度、自动化程度的不同，磨刀机的种类和规划型号，均有较大差异。

温州市天铭印刷机械有限公司DMSQ系列磨刀机，共包括了14种型号128种规格，磨刀长度从1.6米到10米不等。

针对刀片材质、长度、刃口类型、切割材料、切割精度，及每日需要磨削的刀片数量的不同，所使用的磨刀机档次、最大磨削长度、自动化程度也有相应不同。

一、刀片的材质

国内的刀片或普通刀片（如印刷切纸机刀片、木工刀片等），一鸣牌系列磨刀机都可以磨削，

针对国外进口刀，或硬质合金钢刀，我们推荐使用DMSQ-FJ型磨刀机磨刀机。

二、所需磨刀长度

天铭公司一鸣牌系列磨刀机最大磨削长度从1.6M~10M不等，基本可以满足世界各种长度的平面刀片。（如“DMSQ-1700B”型，其中数字“1700”即代表最大磨削长度是1700MM）

如有超过10M的刀片，另可定制。

三、刀片的刃口（刀口）类型

刃口类型一般为单刃口，即需要一个角度刃磨即可，或通过调整刃磨角度进行多次复式刃磨。

故国内端面磨刀机也多为单（磨削）磨头磨刀机，只有天铭公司的DMSQ-FJ型磨刀机有两个磨削磨头，可以对刀片同时进行两个角度的刃磨。

四、切割材料和精度

天铭磨刀机磨削的刀片，主要为板条状直刃刀片，可以切割包装纸板、印刷纸、复印纸、塑料薄膜、塑革皮质品、木板、肉片等各种需要直刃刀片切割的地方，多用在印刷、造纸、木工、塑革、卫生纸等行业。

不同的切割材料，有着不同的切割精度要求，根据切割精度的不同，来选择不同的型号的磨刀机。

五、每天磨削刀片的数量

天铭磨刀机用户包括了大中小型书刊、印刷厂、磨刀中心及个体户，不同用户类型，磨刀数量的不同，要求磨刀机工作效率和生产率不同，都受磨刀机自动化程度的影响。

1.磨刀机用户如何选购到合适的磨刀机设备？

除了对设备本身性能有各方面的了解之外，以下方面可以做些参考。

（1）了解自家刀片的磨刀需求和经济实力，根据实际需求有针对性的选择设备

（2）供应厂家考察：①企业生产、科研发展等实力；②设备市场占有量；③品牌口碑

（3）产品的售后服务如何保障，服务体系是否完善，服务质量是否跟得上

2.磨刀中心如何判断磨刀机市场并合理购机？

（1）周边环境市场分析：刀片数量及刀片刃磨质量要求的高低

（2）市场覆盖面积和区域内同行的数量及情况

（3）也要结合自身的经济实力

（4）适当参考厂家建议或意见

| DMSQ-系列磨刀机 产品种类特点与机器型号 |
| --- |
| 磨刀机种类 | 主要特点 | 机型 |
| 电磁吸盘磨刀机 | 电磁吸盘固定刀片 | DMSQ-B、DMSQ-K、DMSQ-E、DMSQ-H、DMSQ-C、DMSQ-S、DMSQ-F型 |
| 机械装刀磨刀机 | 甲板式刀架台 | DMSQ-1、DMSQ-2型 |
| 双磨头磨刀机 | 具有磨刀、抛光双功能 | DMSQ-E、DMSQ-S、DMSQ-F型 |
| 磨锋机 | 刀片抛光 | DMSQ-D型 |
| 高精度磨刀机 |  | DMSQ-C、DMSQ-S、DMSQ-F型 |
| 环保节能磨刀机 | 带自动清洗、废渣回收、水循环装置，防噪声 | DMSQ-F型 |
| 数控磨刀机 | CNC磨床 |  |
| 备注：天铭公司“一鸣”牌磨刀机均属于台式平面磨机床（端面磨刀机） |

附1、参考资料：天铭磨刀机技术支持中心   http://www.tian-ming.com

附2、引用网站：中国磨刀机网   http://www.modaoji.cn

附3、英文资料：中国磨刀机供应商   http://www.chinagrinder.cn